ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

ИНН/КПП 2466172249/246601001, Р/сч. 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК к/сч. 30101810800000000627 БИК 040407627  Юр. адрес: 660048  г. Красноярск, ул. Маерчака, д.104А, почтовый адрес: 660004, г. Красноярск Ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2017 г

Приложение № 1 к

Конкурсной документации № 12-2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «на право заключения договора подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц».

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Ведомость объемов работ № 1 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.2. Ведомость объемов работ № 2 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.3. Ведомость объемов работ № 3 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.4. Ведомость объемов работ № 4 по установке приборов учета электрической энергии.

1.5. Ведомость объемов работ № 5 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.6. Ведомость объемов работ № 6 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.

2.1. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям, независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги. Постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 г.

2.2. Обеспечение качественного учета потребления электрической энергии потребителями, подключенными к электрическим сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3. Общие требования.

При производстве работ:

- работы выполняются обученным и аттестованным персоналом, по наряду-допуску в действующих электроустановках на правах командированного персонала;

- необходимо предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории распределительных устройств, подстанций и в охранных зонах ВЛ;

-  выполнение работ  на высоте, применение грузоподъемных механизмов, подъемников и вышек; разработка грунта механизированным и (или) ручным способом для производства строительно-монтажных работ; в электроустановках в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.   Требования к выполнению работ:

4.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ выполняется силами Подрядчика.

4.2 Работы по технологическому присоединению включают в себя:

- установка опор ВЛ;

- изготовление и монтаж металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах;

- монтаж самонесущего изолированного  или голого провода на ВЛ;

- монтаж линейных разъединителей;

- установка фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств;

- рытье котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач;

- подключение кабелей;

- монтаж металлических шкафов для приборов учета;

- установка и подключение приборов учета электрической энергии;

- проведение пусконаладочных работ;

- проведение необходимых испытаний и измерений;

- оформление приемо-сдаточной документации.

4.3. Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются представителем Заказчика. Особое внимание уделяют качеству применяемых в ходе выполнения работ изделий и материалов.

5. Работы выполнить в 2017 - 2018 году.

5.1. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

5.1.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.

Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, экскаватор, бурильно-крановую установку, автокран, автоподъемник, комплект инструмента и приспособлений и.т.п.

5.1.2.  Работы выполняются в соответствии технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

6. Требования к Подрядчику: электротехнический и электротехнологический персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, удостоверения по ОТ и ПТМ с отметкой о проведенной проверке знаний, пройденой в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

8. Требования к выполнению работ.

8.1. Подрядчик приобретает строительные конструкции и электромонтажные материалы и изделия, требуемые для выполнения работ.

8.2. Все материалы, конструкции и изделия приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

8.3. Окончательная приемка материалов, конструкций и изделий производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

8.4. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

8.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

8.6. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки сдаёт Работы.

8.7. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

8.8. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

8.9.  По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующей нормативно-технической документации;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции, материалы и изделия;

- акты скрытых работ;

- протоколы испытаний и измерений;

- приемо-сдаточную документацию;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

8.10. При выполнении работ должен соблюдаться Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

9. Гарантийный срок.

9.1. На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.

9.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Приложение №1 – Ведомость объемов работ №1;

Приложение №2 – Ведомость объемов работ №3;

Приложение №3 – Ведомость объемов работ №3;

Приложение №4 – Ведомость объемов работ №4;

Приложение №5 – Ведомость объемов работ №5;

Приложение №6 – Ведомость объемов работ №6;

Приложение №7 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение №8 – Локальный сметный расчет №2;

Приложение №9 – Локальный сметный расчет №3;

Приложение №10 – Локальный сметный расчет №4;

Приложение №11 – Локальный сметный расчет №5;

Приложение №12 – Локальный сметный расчет №6;

Приложение № 13- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро-монтажные работы (Красноярский край, Мотыгинский район, 300 м. восточнее п. Раздолинск) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| Заземление КТП, ячейки |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,288 |  |
| 2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 3 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт. | 1,2 |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,288 |  |
| Установка КТП |
| 5 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |  |
| Установка пункта секционирования 1 компл. - 6 секций |
| 6 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | 1 м ширины по фронту | 4,8 |  |
| Заземление |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,108 |  |
| 8 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 10,3 |  |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,108 |  |
| ВЛ-6 кВ |
| 10 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 103 |  |
| 11 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 8,722 |  |
| Изготовление и монтаж траверсы |
| 12 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление траверсы - 105+19=103шт) | 1 т конструкций | 1,080779 |  |
| 13 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,080779 |  |
| 14 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм; L=1,1м; 103шт | т | 0,337634 |  |
| 15 | Сталь угловая 63х63 мм L=1,5м; 103шт | т | 0,743145 |  |
| Повторное заземление траверс |
| 16 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 10,3 |  |
| 17 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм; L=2,5м; 103шт | т | 0,22866 |  |
| 18 | Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм; L=12м; 103шт | т | 0,48822 |  |
| 19 | Зажим ПС-2 | шт. | 103 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 20 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 103 |  |
| 21 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |  |
| 22 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 |  |
| 23 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 |  |
| 24 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 1 |  |
| 25 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 1 |  |
| 26 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 1 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 27 | КТП 630 кВА | шт | 1 |  |
| 28 | Пункт секционирования (6 ячеек) | компл | 1 |  |
| 29 | Провод СИП-3 1*70-20 | м | 26736,93 |  |
| 30 | Колпачек К-6 | шт | 306 |  |
| 31 | Изолятор ШФ-20Г | шт | 306 |  |
| 32 | Изолятор ПС-70Е | шт | 120 |  |
| 33 | Вязка спиральная ВС 70 | шт | 306 |  |
| 34 | Ушко У1-7-16 | шт | 121 |  |
| 35 | Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой) | шт | 103 |  |
| 36 | Серьга СР-7-16 | шт | 103 |  |
| 37 | СВ-110-5 опора железобетонная | шт | 103 |  |
| Заземление КТП, ячейки |
| 38 | Полоса стальная 4*40 (6м) | шт | 10 |  |
| 39 | Угловая сталь 63*5 ( 11,7м) | шт | 3 |  |

Приложение № 2 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро-монтажные работы (Красноярский край, Советский р-н, ул. Пограничников) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| КЛ-10 кВ |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,43155 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,4795 |  |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 13,7 |  |
| 4 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 13,7 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 22 |  |
| 6 | Труба винипластовая, диаметр до 100 мм | 100 м | 2,7 |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 2,7 |  |
| 8 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 13,7 |  |
| 9 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего | 100 м кабеля | 13,7 |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,3425 |  |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,30825 |  |
| 12 | Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 |  |
| 13 | Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| Заземление |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,108 |  |
| 15 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 18 |  |
| 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,108 |  |
| Установка КТП |
| 17 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |  |
| Установка ячеек с вакуумными выключателями |
| 18 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 19 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 |  |
| 20 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 |  |
| 21 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 |  |
| 22 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 2 |  |
| 23 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 2 |  |
| 24 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 |  |
| 25 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 26 | Кабель ААБ2Л-10 3Х240 | м | 2243,033 |  |
| 27 | Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная | м | 270 |  |
| 28 | Лента сигнальная | м | 1100 |  |
| 29 | Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б | шт | 8 |  |
| 30 | Муфта 3СТп-10 (150-240) | шт | 2 |  |
| 31 | КТП 1000 кВА | шт | 1 |  |
| 32 | Ячейка с вакуумным выключателем | шт | 1 |  |
| Заземление |
| 33 | Полоса стальная 4*40 (6м) | шт | 10 |  |
| 34 | Угловая сталь 63*5 ( 11,7м) | шт | 3 |  |

Приложение № 3 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро-монтажные работы |  |  |
|  |  | (Красноярский край, Березовский р-н, 1-ый км автодороги Красноярск- Железногорск) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| КЛ-10 кВ |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6678 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,742 |  |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 21,2 |  |
| 4 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 21,2 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 35 |  |
| 6 | Труба винипластовая, диаметр до 100 мм | 100 м | 3,7 |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 3,7 |  |
| 8 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 21,2 |  |
| 9 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего | 100 м кабеля | 21,2 |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,53 |  |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,477 |  |
| 12 | Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 |  |
| 13 | Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| Заземление |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,108 |  |
| 15 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 18 |  |
| 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,108 |  |
| Установка КТП |
| 17 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |  |
| Установка ячеек с вакуумными выключателями |
| 18 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 1 |  |
| ВЛ-6 кВ |
| 19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 41 |  |
| Изготовление и монтаж траверсы |
| 20 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление траверсы - 41шт) | 1 т конструкций | 0,951528 |  |
| 21 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж траверсы - 41шт) | 1 т конструкций | 0,951528 |  |
| 22 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм; L=3,6м; 41шт | т | 0,439848 |  |
| 23 | Швеллеры № 12; L=1,2м; 41шт | т | 0,51168 |  |
| Повторное заземление траверс |
| 24 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 4,1 |  |
| 25 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм; L=2,5м; 41шт | т | 0,09102 |  |
| 26 | Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм; L=12м; 41шт | т | 0,19434 |  |
| 27 | Зажим ПС-2 | шт. | 41 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 28 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 41 |  |
| 29 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 |  |
| 30 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 |  |
| 31 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 41 |  |
| 32 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 |  |
| 33 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 2 |  |
| 34 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 2 |  |
| 35 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 |  |
| 36 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 37 | Кабель ААБ2Л-10 3Х240 | м | 3571,375 |  |
| 38 | Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная | м | 370 |  |
| 39 | Лента сигнальная | м | 1750 |  |
| 40 | Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б | шт | 8 |  |
| 41 | Муфта 3СТп-10 (150-240) | шт | 2 |  |
| 42 | КТП 2500 кВА*2 | шт | 1 |  |
| 43 | Ячейка с вакуумным выключателем | шт | 1 |  |
| 44 | Колпачек К-6 | шт | 145 |  |
| 45 | Изолятор ШФ-20Г | шт | 145 |  |
| 46 | Изолятор ПС-70Е | шт | 57 |  |
| 47 | Вязка спиральная ВС 70 | шт | 145 |  |
| 48 | Ушко У1-7-16 | шт | 57 |  |
| 49 | Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой) | шт | 57 |  |
| 50 | Серьга СР-7-16 | шт | 57 |  |
| 51 | СВ-110-5 опора железобетонная | шт | 41 |  |
| Заземление КТП |
| 52 | Полоса стальная 4*40 (6м) | шт | 10 |  |
| 53 | Угловая сталь 63*5 ( 11,7м) | шт | 3 |  |

Приложение № 4 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро-монтажные работы (Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, п. Бельск, с. Рыбное) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1220 |  |
| 2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 149 |  |
| 3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1369 |  |
| 4 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 273,8 |  |
| 5 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1220 |  |
| 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 149 |  |
| Пусконаладочные работы |
| 7 | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм (счетчиков трехфазных) | 1 диаграмма | 149 |  |
| 8 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных (выключателей) | 1 характеристика | 1369 |  |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах |
| 9 | Провод СИП4 2*16 | м | 24400 |  |
| 10 | Зажим анкерный РА-2/25S | шт | 2440 |  |
| 11 | Сжим У733 4*10мм2 | шт | 2440 |  |
| 12 | Провод СИП4 4*16 | м | 2980 |  |
| 13 | Зажим анкерный РА-4/35мм2 | шт | 298 |  |
| 14 | Сжим У733 16*35мм2 | шт | 596 |  |
| 15 | Шкаф 310*550*140 | шт | 1369 |  |
| 16 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф 63А | шт | 1220 |  |
| 17 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3ф 25А | шт | 149 |  |

Приложение № 5 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро-монтажные работы |  |  |
|  |  | (г. Краснояраск, ул. Айвазовского, 4) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| КЛ-10 кВ |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,068355 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,07595 |  |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,17 |  |
| 4 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 2,17 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 4,34 |  |
| 6 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 2,17 |  |
| 7 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего | 100 м кабеля | 2,17 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,05425 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,048825 |  |
| 10 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 | 1 шт. | 1 |  |
| Установка ячеек с вакуумными выключателями |
| 12 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 |  |
| 14 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 |  |
| 15 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 1 |  |
| 16 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 1 |  |
| 17 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 1 |  |
| 18 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 19 | Кабель ААБ2Л-10 3Х240 | м | 443,254 |  |
| 20 | Лента сигнальная | м | 217 |  |
| 21 | Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б | шт | 2 |  |
| 22 | Муфта 3СТп-10 (150-240) | шт | 1 |  |
| 23 | Ячейка с вакуумным выключателем | шт | 1 |  |

Приложение № 6 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро-монтажные работы (г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| ВЛ |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 5 |  |
| 2 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 1 |  |
| 3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 3 |  |
| 5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,24 |  |
| Изготовление и монтаж рамы под разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1 |
| 6 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление рамы) | 1 т конструкций | 0,05404 |  |
| 7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж рамы) | 1 т конструкций | 0,05404 |  |
| 8 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (3м) | т | 0,0366 |  |
| 9 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (6м) | т | 0,01452 |  |
| 10 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х4 мм (2м) | т | 0,00292 |  |
| 11 | Трубы стальные (неоцинкованные), диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (Для разъединителя) | м | 10 |  |
| 12 | Труба винипластовая, диаметр 63 мм | 100 м | 0,02 |  |
| Заземление |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0198 |  |
| 14 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 2,2 |  |
| 15 | Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0286 |  |
| 16 | Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером 16 мм, углеродистая кипящая L=12м; | т | 0,0948 |  |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0198 |  |
| КЛ-10 кВ |
| 18 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,176715 |  |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,19635 |  |
| 20 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 5,61 |  |
| 21 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 5,61 |  |
| 22 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 5,61 |  |
| 23 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,126225 |  |
| 24 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,14025 |  |
| 25 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| 26 | Пена в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 27 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |  |
| 28 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 1 |  |
| 29 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 |  |
| 30 | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | 1 диаграмма | 2 |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |
| 31 | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 5 |  |
| 32 | Разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1 | шт | 1 |  |
| 33 | Пункт коммерческого учёта электроенергии ПКУ-С 6(10) У1 | шт | 1 |  |
| 34 | Изолятор ШС - 10 | шт | 22 |  |
| 35 | Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/400 | шт | 3 |  |
| 36 | Колпачек К-6 | шт | 18 |  |
| 37 | Провод СИП 1-50 | м | 735,8 |  |
| 38 | Труба двустенная гофрированная ПНД 63мм | м | 2 |  |
| 39 | Кабель ААБЛ 3*35 | м | 572,22 |  |
| 40 | Сигнальная лента 300*100м | м | 561 |  |
| 41 | Муфта 3КНТП-10 25-50 с наконечниками | шт | 1 |  |
| 42 | Муфта 3КВТП-10 25-50 с гильзами | шт | 1 |  |

Приложение № 7 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| Заземление КТП, ячейки |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,288 (60*0,8*0,6)/100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 398 | 398 |  |  |
| 2 | ТЕРм08-02-472-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,6 60/100 | 381,43 | 179,61 | 110,83 | 3,27 | 229 | 108 | 66 | 2 |
| 3 | ТЕРм08-02-471-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт. | 1,2 12/10 | 315,77 | 127,68 | 127,13 | 4,46 | 379 | 153 | 153 | 5 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,288 (60*0,8*0,6)/100 | 763,76 | 763,76 |  |  | 220 | 220 |  |  |
| Установка КТП |
| 5 | ТЕРм08-01-025-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 2992,92 | 468,26 | 2018,01 | 146,67 | 2993 | 468 | 2018 | 147 |
| Установка пункта секционирования 1 компл. - 6 секций |
| 6 | ТЕРм08-03-571-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | 1 м ширины по фронту | 4,8 6*0,8 | 2143,82 | 270,18 | 662,32 | 33,9 | 10290 | 1297 | 3179 | 163 |
| Заземление |
| 7 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,108 (40*0,3*0,3*3) / 100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 149 | 149 |  |  |
| 8 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 10,3 103/10 | 44,5 | 17,51 | 25,94 |  | 458 | 180 | 267 |  |
| 9 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,108 (40*0,3*0,3*3) / 100 | 763,76 | 763,76 |  |  | 82 | 82 |  |  |
| ВЛ-6 кВ |
| 10 | ТЕР33-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 103 | 217,47 | 38,72 | 159,71 | 9,95 | 22399 | 3988 | 16450 | 1025 |
| 11 | ТЕР33-04-009-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 8,722 | 3659,8 | 626,1 | 2713,02 | 301,23 | 31921 | 5461 | 23663 | 2627 |
| Изготовление и монтаж траверсы |
| 12 | ТЕРм38-01-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление траверсы - 105+19=103шт) | 1 т конструкций | 1,080779 0,337634+0,743145 | 2559,37 | 1007,37 | 1321,03 | 98,43 | 2766 | 1089 | 1428 | 106 |
| 13 | ТЕР09-03-014-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,080779 0,337634+0,743145 | 1636,25 | 636,6 | 667,02 | 56,96 | 1768 | 688 | 721 | 62 |
| 14 | ТСЦ-204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм; L=1,1м; 103шт | т | 0,337634 (3,278*103)/1000 | 7990,02 |  |  |  | 2698 |  |  |  |
| 15 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм L=1,5м; 103шт | т | 0,743145 (7,215*103)/1000 | 7411,44 |  |  |  | 5508 |  |  |  |
| Повторное заземление траверс |
| 16 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 10,3 103/10 | 44,5 | 17,51 | 25,94 |  | 458 | 180 | 267 |  |
| 17 | ТСЦ-204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм; L=2,5м; 103шт | т | 0,22866 (2,22*103)/1000 | 8651,06 |  |  |  | 1978 |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-3731 | Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм; L=12м; 103шт | т | 0,48822 (4,74*103)/1000 | 7203,07 |  |  |  | 3517 |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-111-3202 | Зажим ПС-2 | шт. | 103 | 25,85 |  |  |  | 2663 |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 20 | ТЕРп01-11-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 103 | 22,1 | 22,1 |  |  | 2276 | 2276 |  |  |
| 21 | ТЕРп01-11-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 | 29,46 | 29,46 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 22 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 2/100 | 235,68 | 235,68 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 23 | ТЕРп01-11-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 | 14,73 | 14,73 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 24 | ТЕРп01-11-023-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 1 | 29,46 | 29,46 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 25 | ТЕРп01-11-023-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 1 | 44,19 | 44,19 |  |  | 44 | 44 |  |  |
| 26 | ТЕРп01-12-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 1 | 118,69 | 118,69 |  |  | 119 | 119 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 27 | счет | КТП 630 кВА | шт | 1 | 720338,98 850000/1,18 |  |  |  | 720339 |  |  |  |
| 28 | счет | Пункт секционирования (6 ячеек) | компл | 1 | 4576271,19 5400000/1,18 |  |  |  | 4576271 |  |  |  |
| 29 | счет | Провод СИП-3 1*70-20 | м | 26736,93 | 66,14 78,05/1,18 |  |  |  | 1768381 |  |  |  |
| 30 | счет | Колпачек К-6 | шт | 306 | 6,44 7,6/1,18 |  |  |  | 1971 |  |  |  |
| 31 | счет | Изолятор ШФ-20Г | шт | 306 | 313,98 370,5/1,18 |  |  |  | 96078 |  |  |  |
| 32 | счет | Изолятор ПС-70Е | шт | 120 | 531,36 627/1,18 |  |  |  | 63763 |  |  |  |
| 33 | счет | Вязка спиральная ВС 70 | шт | 306 | 64,41 76/1,18 |  |  |  | 19709 |  |  |  |
| 34 | счет | Ушко У1-7-16 | шт | 121 | 181,14 213,75/1,18 |  |  |  | 21918 |  |  |  |
| 35 | счет | Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой) | шт | 103 | 434,75 513/1,18 |  |  |  | 44779 |  |  |  |
| 36 | счет | Серьга СР-7-16 | шт | 103 | 66,02 77,9/1,18 |  |  |  | 6800 |  |  |  |
| 37 | счет | СВ-110-5 опора железобетонная | шт | 103 | 9086,61 10722,2/1,18 |  |  |  | 935921 |  |  |  |
| Заземление КТП, ячейки |
| 38 | Счет | Полоса стальная 4*40 (6м) | шт | 10 | 406,78 480/1,18 |  |  |  | 4068 |  |  |  |
| 39 | Счет | Угловая сталь 63*5 ( 11,7м) | шт | 3 | 2548,31 3007/1,18 |  |  |  | 7645 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88) | 9614227 | 404999 | 453748 | 98560 |
| Накладные расходы | 407398 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 60324) (Поз. 43-44, 46, 48-50, 53) | 33178 |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 28478) (Поз. 28) | 15948 |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 20240) (Поз. 14, 17, 21, 23) | 13763 |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 17875) (Поз. 29, 32-33) | 13764 |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 55834) (Поз. 15-16, 18-19) | 45226 |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 320808) (Поз. 22, 24, 26, 34-37) | 285519 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 221767 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 60324) (Поз. 43-44, 46, 48-50, 53) | 19304 |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 20240) (Поз. 14, 17, 21, 23) | 7286 |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 320808) (Поз. 22, 24, 26, 34-37) | 153988 |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 55834) (Поз. 15-16, 18-19) | 29034 |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 17875) (Поз. 29, 32-33) | 12155 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в базисных ценах |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 17, 21, 23 | 849 | 849 |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | 1019 | 1019 |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 1172 | 1172 |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88" | 20240 | 20240 |  |  |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 20 240) | 13763 |  |  |  |
| Сметная прибыль 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 20 240) | 7286 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 41289 |  |  |  |
| Линии электропередачи | 1118975 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 90909 |  |  |  |
| Итого | 1251173 |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 12209 |  |  |  |
| Итого | 1263382 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 3346230 |  |  |  |
| Итого Оборудование | 5520974 |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 112806 |  |  |  |
| Итого | 10243391,8 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 3234506 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 453748 |  |  |  |
| ФОТ | 503559 |  |  |  |
| Оборудование | 5520974 |  |  |  |
| Накладные расходы | 407398 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 221767 |  |  |  |
| НДС 18% от 10243391,8 | 1 843 810,52 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 12 087 202,32 |  |  |  |

Приложение № 8 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| КЛ-10 кВ |
| 1 | ТЕР01-01-022-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,43155 (1370*0,7*0,5*0,9) / 1000 | 5928,63 |  | 5928,63 | 447,14 | 2559 |  | 2559 | 193 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,4795 (1370*0,7*0,5*0,1) / 100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 662 | 662 |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 13,7 1370 / 100 | 1912,13 | 73,39 | 1837,27 | 74,15 | 26196 | 1005 | 25171 | 1016 |
| 4 | ТЕРм08-02-142-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 13,7 1370 / 100 | 554,62 | 27,56 | 526,51 | 21,25 | 7598 | 378 | 7213 | 291 |
| 5 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 22 (1100*2) / 100 | 1650,51 | 241,33 | 1304,99 | 87,78 | 36311 | 5309 | 28710 | 1931 |
| 6 | ТЕРм08-02-409-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая, диаметр до 100 мм | 100 м | 2,7 270 / 100 | 1663,32 | 254,27 | 172,56 | 6,54 | 4491 | 687 | 466 | 18 |
| 7 | ТЕРм08-02-148-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 2,7 270 / 100 | 1878,4 | 318,82 | 1502,93 | 106,1 | 5072 | 861 | 4058 | 286 |
| 8 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 13,7 1370 / 100 | 1634,64 | 72,07 | 1561,13 | 63,01 | 22395 | 987 | 21387 | 863 |
| 9 | ТЕРм08-02-143-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего | 100 м кабеля | 13,7 1370 / 100 | 973,59 | 37,64 | 935,2 | 37,74 | 13338 | 516 | 12812 | 517 |
| 10 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,3425 (1370*0,5*0,5*0,1) / 100 | 763,76 | 763,76 |  |  | 262 | 262 |  |  |
| 11 | ТЕР01-01-033-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,30825 (1370*0,5*0,5*0,9) / 1000 | 433,86 |  | 433,86 | 55,51 | 134 |  | 134 | 17 |
| 12 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 | 121,72 | 115,13 | 0,01 | -0,01 | 974 | 921 |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-167-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 2 | 395,67 | 154,98 | 11,05 | 0,45 | 791 | 310 | 22 | 1 |
| Заземление |
| 14 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,108 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 149 | 149 |  |  |
| 15 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 18 | 44,5 | 17,51 | 25,94 |  | 801 | 315 | 467 |  |
| 16 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,108 | 763,76 | 763,76 |  |  | 82 | 82 |  |  |
| Установка КТП |
| 17 | ТЕРм08-01-025-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 2992,92 | 468,26 | 2018,01 | 146,67 | 2993 | 468 | 2018 | 147 |
| Установка ячеек с вакуумными выключателями |
| 18 | ТЕРм08-01-085-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 1 | 4125,2 | 363,1 | 3666,55 | 276,95 | 4125 | 363 | 3667 | 277 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 19 | ТЕРп01-11-010-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 58,92 | 58,92 |  |  | 59 | 59 |  |  |
| 20 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 6/100 | 235,68 | 235,68 |  |  | 14 | 14 |  |  |
| 21 | ТЕРп01-11-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 | 14,73 | 14,73 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 22 | ТЕРп01-11-023-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 2 | 29,46 | 29,46 |  |  | 59 | 59 |  |  |
| 23 | ТЕРп01-11-023-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 2 | 44,19 | 44,19 |  |  | 88 | 88 |  |  |
| 24 | ТЕРп01-11-024-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 14,73 | 14,73 |  |  | 15 | 15 |  |  |
| 25 | ТЕРп01-11-024-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 29,46 | 29,46 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 26 | счет | Кабель ААБ2Л-10 3Х240 | м | 2243,03 | 921,9 1087.84/1,18 |  |  |  | 2067852 |  |  |  |
| 27 | счет | Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная | м | 270 | 136,86 161,5/1,18 |  |  |  | 36952 |  |  |  |
| 28 | счет | Лента сигнальная | м | 1100 | 7,14 8,43/1,18 |  |  |  | 7854 |  |  |  |
| 29 | счет | Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б | шт | 8 | 2093,22 2470/1,18 |  |  |  | 16746 |  |  |  |
| 30 | счет | Муфта 3СТп-10 (150-240) | шт | 2 | 3995,76 4715/1,18 |  |  |  | 7992 |  |  |  |
| 31 | счет | КТП 1000 кВА | шт | 1 | 1355932,2 1600000/1,18 |  |  |  | 1355932 |  |  |  |
| 32 | счет | Ячейка с вакуумным выключателем | шт | 1 | 762711,86 900000/1,18 |  |  |  | 762712 |  |  |  |
| Заземление |
| 33 | Счет | Полоса стальная 4*40 (6м) | шт | 10 | 406,78 480/1,18 |  |  |  | 4068 |  |  |  |
| 34 | Счет | Угловая сталь 63*5 ( 11,7м) | шт | 3 | 2548,31 3007/1,18 |  |  |  | 7645 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88) | 5737713 | 323380 | 1022891 | 132426 |
| Накладные расходы | 364407 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 6994) (Поз. 20-21, 23-27) | 3847 |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 27528) (Поз. 2, 10, 14, 16) | 18719 |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 413772) (Поз. 1, 11, 3-9, 12-13, 17-18) | 335155 |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 7512) (Поз. 15) | 6686 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 230314 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 6994) (Поз. 20-21, 23-27) | 2238 |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 27528) (Поз. 2, 10, 14, 16) | 9910 |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5008) (Поз. 1, 11) | 2003 |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 7512) (Поз. 15) | 3606 |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 408764) (Поз. 3-9, 12-13, 17-18) | 212557 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в базисных ценах |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 11 | 2693 |  | 2693 | 210 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | 3232 |  | 3232 | 252 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 3717 |  | 3717 | 290 |
| Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88" | 25350 |  | 25350 | 5008 |
| Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5 008) | 4056 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5 008) | 2003 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 31409 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 56157 |  |  |  |
| Линии электропередачи | 22289 |  |  |  |
| Итого | 109855 |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 2206173 |  |  |  |
| Итого | 2316028 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 1884683 |  |  |  |
| Итого Оборудование | 2118644 |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 13079 |  |  |  |
| Итого | 6332433,47 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 2272798 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1022891 |  |  |  |
| ФОТ | 455806 |  |  |  |
| Оборудование | 2118644 |  |  |  |
| Накладные расходы | 364407 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 230314 |  |  |  |
| НДС 18% от 6332433,47 | 1 139 838,03 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 7 472 271,50 |  |  |  |

Приложение №9 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| КЛ-10 кВ |
| 1 | ТЕР01-01-022-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6678 (2120*0,7*0,5*0,9) / 1000 | 5928,63 |  | 5928,63 | 447,14 | 3959 |  | 3959 | 299 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,742 (2120*0,7*0,5*0,1) / 100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 1025 | 1025 |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 21,2 2120 / 100 | 1912,13 | 73,39 | 1837,27 | 74,15 | 40537 | 1556 | 38950 | 1572 |
| 4 | ТЕРм08-02-142-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 21,2 2120 / 100 | 554,62 | 27,56 | 526,51 | 21,25 | 11758 | 584 | 11162 | 451 |
| 5 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 35 (1750*2) / 100 | 1650,51 | 241,33 | 1304,99 | 87,78 | 57768 | 8447 | 45675 | 3072 |
| 6 | ТЕРм08-02-409-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая, диаметр до 100 мм | 100 м | 3,7 370 / 100 | 1663,32 | 254,27 | 172,56 | 6,54 | 6154 | 941 | 638 | 24 |
| 7 | ТЕРм08-02-148-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 3,7 370 / 100 | 1878,4 | 318,82 | 1502,93 | 106,1 | 6950 | 1180 | 5561 | 393 |
| 8 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 21,2 2120 / 100 | 1634,64 | 72,07 | 1561,13 | 63,01 | 34654 | 1528 | 33096 | 1336 |
| 9 | ТЕРм08-02-143-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего | 100 м кабеля | 21,2 2120 / 100 | 973,59 | 37,64 | 935,2 | 37,74 | 20640 | 798 | 19826 | 800 |
| 10 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,53 (2120*0,5*0,5*0,1) / 100 | 763,76 | 763,76 |  |  | 405 | 405 |  |  |
| 11 | ТЕР01-01-033-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,477 (2120*0,5*0,5*0,9) / 1000 | 433,86 |  | 433,86 | 55,51 | 207 |  | 207 | 26 |
| 12 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 | 121,72 | 115,13 | 0,01 | -0,01 | 974 | 921 |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-167-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 2 | 395,67 | 154,98 | 11,05 | 0,45 | 791 | 310 | 22 | 1 |
| Заземление |
| 14 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,108 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 149 | 149 |  |  |
| 15 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 18 | 44,5 | 17,51 | 25,94 |  | 801 | 315 | 467 |  |
| 16 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,108 | 763,76 | 763,76 |  |  | 82 | 82 |  |  |
| Установка КТП |
| 17 | ТЕРм08-01-025-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 2992,92 | 468,26 | 2018,01 | 146,67 | 2993 | 468 | 2018 | 147 |
| Установка ячеек с вакуумными выключателями |
| 18 | ТЕРм08-01-085-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 1 | 4125,2 | 363,1 | 3666,55 | 276,95 | 4125 | 363 | 3667 | 277 |
| ВЛ-6 кВ |
| 19 | ТЕР33-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 41 | 217,47 | 38,72 | 159,71 | 9,95 | 8916 | 1588 | 6548 | 408 |
| Изготовление и монтаж траверсы |
| 20 | ТЕРм38-01-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление траверсы - 41шт) | 1 т конструкций | 0,951528 (439,848+511,68)/1000 | 2559,37 | 1007,37 | 1321,03 | 98,43 | 2435 | 959 | 1257 | 94 |
| 21 | ТЕР09-03-014-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж траверсы - 41шт) | 1 т конструкций | 0,951528 (439,848+511,68)/1000 | 1636,25 | 636,6 | 667,02 | 56,96 | 1557 | 606 | 635 | 54 |
| 22 | ТСЦ-204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм; L=3,6м; 41шт | т | 0,439848 439,848/1000 | 7990,02 |  |  |  | 3514 |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-1694 | Швеллеры № 12; L=1,2м; 41шт | т | 0,51168 511,68/1000 | 4938,22 |  |  |  | 2527 |  |  |  |
| Повторное заземление траверс |
| 24 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 4,1 41/10 | 44,5 | 17,51 | 25,94 |  | 182 | 72 | 106 |  |
| 25 | ТСЦ-204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм; L=2,5м; 41шт | т | 0,09102 91,02/1000 | 8651,06 |  |  |  | 787 |  |  |  |
| 26 | ТСЦ-101-3731 | Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм; L=12м; 41шт | т | 0,19434 194,34/1000 | 7203,07 |  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 27 | ТСЦ-111-3202 | Зажим ПС-2 | шт. | 41 | 25,85 |  |  |  | 1060 |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 28 | ТЕРп01-11-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 41 | 22,1 | 22,1 |  |  | 906 | 906 |  |  |
| 29 | ТЕРп01-11-010-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 58,92 | 58,92 |  |  | 59 | 59 |  |  |
| 30 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 6/100 | 235,68 | 235,68 |  |  | 14 | 14 |  |  |
| 31 | ТЕРп01-11-012-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 41 | 58,92 | 58,92 |  |  | 2416 | 2416 |  |  |
| 32 | ТЕРп01-11-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 | 14,73 | 14,73 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 33 | ТЕРп01-11-023-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 2 | 29,46 | 29,46 |  |  | 59 | 59 |  |  |
| 34 | ТЕРп01-11-023-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 2 | 44,19 | 44,19 |  |  | 88 | 88 |  |  |
| 35 | ТЕРп01-11-024-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 14,73 | 14,73 |  |  | 15 | 15 |  |  |
| 36 | ТЕРп01-11-024-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 29,46 | 29,46 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 37 | счет | Кабель ААБ2Л-10 3Х240 | м | 3571,375 | 921,9 1087.84/1,18 |  |  |  | 3292451 |  |  |  |
| 38 | счет | Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная | м | 370 | 136,86 161,5/1,18 |  |  |  | 50638 |  |  |  |
| 39 | счет | Лента сигнальная | м | 1750 | 7,14 8,43/1,18 |  |  |  | 12495 |  |  |  |
| 40 | счет | Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б | шт | 8 | 2093,22 2470/1,18 |  |  |  | 16746 |  |  |  |
| 41 | счет | Муфта 3СТп-10 (150-240) | шт | 2 | 3995,76 4715/1,18 |  |  |  | 7992 |  |  |  |
| 42 | счет | КТП 2500 кВА*2 | шт | 1 | 3220338,98 3800000/1,18 |  |  |  | 3220339 |  |  |  |
| 43 | счет | Ячейка с вакуумным выключателем | шт | 1 | 762711,86 900000/1,18 |  |  |  | 762712 |  |  |  |
| 44 | счет | Колпачек К-6 | шт | 145 | 6,44 7,6/1,18 |  |  |  | 934 |  |  |  |
| 45 | счет | Изолятор ШФ-20Г | шт | 145 | 313,98 370,5/1,18 |  |  |  | 45527 |  |  |  |
| 46 | счет | Изолятор ПС-70Е | шт | 57 | 531,36 627/1,18 |  |  |  | 30288 |  |  |  |
| 47 | счет | Вязка спиральная ВС 70 | шт | 145 | 64,41 76/1,18 |  |  |  | 9339 |  |  |  |
| 48 | счет | Ушко У1-7-16 | шт | 57 | 181,14 213,75/1,18 |  |  |  | 10325 |  |  |  |
| 49 | счет | Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой) | шт | 57 | 434,75 513/1,18 |  |  |  | 24781 |  |  |  |
| 50 | счет | Серьга СР-7-16 | шт | 57 | 66,02 77,9/1,18 |  |  |  | 3763 |  |  |  |
| 51 | счет | СВ-110-5 опора железобетонная | шт | 41 | 9086,61 10722,2/1,18 |  |  |  | 372551 |  |  |  |
| Заземление КТП |
| 52 | Счет | Полоса стальная 4*40 (6м) | шт | 10 | 406,78 480/1,18 |  |  |  | 4068 |  |  |  |
| 53 | Счет | Угловая сталь 63*5 ( 11,7м) | шт | 3 | 2548,31 3007/1,18 |  |  |  | 7645 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88) | 10366799 | 617558 | 1635674 | 213439 |
| Накладные расходы | 643199 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 86160) (Поз. 36, 38-45) | 47388 |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 25110) (Поз. 23) | 14062 |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 39583) (Поз. 2, 10, 14, 16) | 26916 |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 15733) (Поз. 24-26) | 12114 |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 607593) (Поз. 1, 11, 3-9, 12-13, 17, 19) | 492151 |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 56818) (Поз. 15, 20, 27-30) | 50568 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 394810 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 86160) (Поз. 36, 38-45) | 27571 |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 39583) (Поз. 2, 10, 14, 16) | 14250 |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7754) (Поз. 1, 11) | 3102 |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 56818) (Поз. 15, 20, 27-30) | 27273 |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 599839) (Поз. 3-9, 12-13, 17, 19) | 311916 |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 15733) (Поз. 24-26) | 10698 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в базисных ценах |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 11 | 4166 |  | 4166 | 325 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | 4999 |  | 4999 | 390 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 5749 |  | 5749 | 449 |
| Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88" | 39208 |  | 39208 | 7754 |
| Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 7 754) | 6281 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7 754) | 3102 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 48591 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 80749 |  |  |  |
| Линии электропередачи | 211703 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 74246 |  |  |  |
| Итого | 415289 |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 3496911 |  |  |  |
| Итого | 3912200 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 3348438 |  |  |  |
| Итого Оборудование | 3983051 |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 161119 |  |  |  |
| Итого | 11404807,5 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 4130516 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1635674 |  |  |  |
| ФОТ | 830997 |  |  |  |
| Оборудование | 3983051 |  |  |  |
| Накладные расходы | 643199 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 394810 |  |  |  |
| НДС 18% от 11404807,5 | 2 052 865,35 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 13 457 672,85 |  |  |  |

Приложение № 10 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. |
| 1 | ТЕРм08-03-600-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1220 | 7,97 | 3,88 | 3,68 | 0,15 | 9723 | 4734 | 4490 | 183 |
| 2 | ТЕРм08-03-600-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 149 111+38 | 14,13 | 9,92 | 3,68 | 0,15 | 2105 | 1478 | 548 | 22 |
| 3 | ТЕРм08-03-573-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм 63,34 = 90,24 - 0,22 x 95,67 - 0,22 x 26,61 | 1 шт. | 1369 1220+111+38 | 63,34 | 27,02 | 32,54 | 1,03 | 86712 | 36990 | 44547 | 1410 |
| 4 | ТЕРм08-02-147-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг 607,11 = 775,49 - 2,75 x 2,28 - 0,0001 x 18 284,80 - 0,00062 x 22 454,35 - 0,00072 x 20 541,95 - 0,26 x 56,85 - 0,0208 x 22,05 - 1,8 x 64,63 | 100 м кабеля | 273,8 27380/100 | 607,11 | 128,41 | 457,75 | 38,18 | 166227 | 35159 | 125332 | 10454 |
| 5 | ТЕРм08-03-526-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 37,92 = 291,71 - 0,01 x 154,03 - 0,13 x 9,53 - 0,2 x 1,79 - 0,014 x 31,69 - 1,22 x 23,37 - 0,07 x 12,66 - 0,004 x 16,99 - 0,047 x 28,64 - 0,002 x 132,94 - 1,22 x 26,36 - 0,014 x 85,94 - 0,02 x 142,15 - 0,002 x 11 677,36 - 6,1 x 25,45 - 1 x 3,94 - 0,009 x 42,05 | 1 шт. | 1220 | 37,92 | 25,38 | 2,76 |  | 46262 | 30964 | 3367 |  |
| 6 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 20,03 = 259,36 - 0,13 x 9,53 - 0,006 x 31,69 - 1,22 x 23,37 - 0,07 x 12,66 - 0,001 x 16,99 - 0,036 x 28,64 - 0,001 x 132,94 - 1,22 x 26,36 - 0,014 x 85,94 - 0,02 x 142,15 - 0,001 x 11 677,36 - 6,1 x 25,45 - 1 x 3,94 - 0,006 x 42,05 | 1 шт. | 149 111+38 | 20,03 | 17,07 | 0,62 |  | 2984 | 2543 | 92 |  |
| Пусконаладочные работы |
| 7 | ТЕРп01-11-026-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм (счетчиков трехфазных) | 1 диаграмма | 149 111+38 | 29,46 | 29,46 |  |  | 4390 | 4390 |  |  |
| 8 | ТЕРп01-11-023-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных (выключателей) | 1 характеристика | 1369 1220+111+38 | 29,46 | 29,46 |  |  | 40331 | 40331 |  |  |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах |
| 9 | счет | Провод СИП4 2*16 | м | 24400 20*1220 | 26,69 31,50/1,18 |  |  |  | 651236 |  |  |  |
| 10 | счет | Зажим анкерный РА-2/25S | шт | 2440 2*1220 | 47,29 55,8/1,18 |  |  |  | 115388 |  |  |  |
| 11 | счет | Сжим У733 4*10мм2 | шт | 2440 2*1220 | 16,96 20,01/1,18 |  |  |  | 41382 |  |  |  |
| 12 | счет | Провод СИП4 4*16 | м | 2980 20*149 | 46,91 55,35/1,18 |  |  |  | 139792 |  |  |  |
| 13 | счет | Зажим анкерный РА-4/35мм2 | шт | 298 2*149 | 148,64 175,40/1,18 |  |  |  | 44295 |  |  |  |
| 14 | счет | Сжим У733 16*35мм2 | шт | 596 4*149 | 20,36 24,03/1,18 |  |  |  | 12135 |  |  |  |
| 15 | счет | Шкаф 310*550*140 | шт | 1369 1220+111+38 | 2117,8 2499/1,18 |  |  |  | 2899268 |  |  |  |
| 16 | счет | Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф 63А | шт | 1220 | 161,44 190,50/1,18 |  |  |  | 196957 |  |  |  |
| 17 | счет | Автоматический выключатель ВА 47-63 3ф 25А | шт | 149 111+38 | 203,81 240,50/1,18 |  |  |  | 30368 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86) | 8172764 | 2715253 | 1211173 | 209276 |
| Накладные расходы | 2167248 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 775462) (Поз. 7-8) | 426504 |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2149067) (Поз. 1-6) | 1740744 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1365663 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 775462) (Поз. 7-8) | 248148 |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 2149067) (Поз. 1-6) | 1117515 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 4130821 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 6124740 |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 1450114 |  |  |  |
| Итого | 11705675 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 4246338 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1211173 |  |  |  |
| ФОТ | 2924529 |  |  |  |
| Накладные расходы | 2167248 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1365663 |  |  |  |
| НДС 18% от 11705675 | 2 107 021,50 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 13 812 696,50 |  |  |  |

Приложение № 11 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |
| КЛ-10 кВ |
| 1 | ТЕР01-01-022-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,068355 (217*0,7*0,5*0,9) / 1000 | 5928,63 |  | 5928,63 | 447,14 | 405 |  | 405 | 31 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,07595 (217*0,7*0,5*0,1) / 100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 105 | 105 |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,17 217 / 100 | 1912,13 | 73,39 | 1837,27 | 74,15 | 4149 | 159 | 3987 | 161 |
| 4 | ТЕРм08-02-142-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 2,17 217 / 100 | 554,62 | 27,56 | 526,51 | 21,25 | 1204 | 60 | 1143 | 46 |
| 5 | ТЕРм08-02-145-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 4,34 (217*2) / 100 | 1199,07 | 141,7 | 988,8 | 59,67 | 5204 | 615 | 4291 | 259 |
| 6 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 2,17 217 / 100 | 1634,64 | 72,07 | 1561,13 | 63,01 | 3547 | 156 | 3388 | 137 |
| 7 | ТЕРм08-02-143-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего | 100 м кабеля | 2,17 217 / 100 | 973,59 | 37,64 | 935,2 | 37,74 | 2113 | 82 | 2029 | 82 |
| 8 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,05425 (217*0,5*0,5*0,1) / 100 | 763,76 | 763,76 |  |  | 41 | 41 |  |  |
| 9 | ТЕР01-01-033-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,048825 (217*0,5*0,5*0,9) / 1000 | 433,86 |  | 433,86 | 55,51 | 21 |  | 21 | 3 |
| 10 | ТЕРм08-02-165-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 2 | 112,35 | 105,94 | 0,01 |  | 225 | 212 |  |  |
| 11 | ТЕРм08-02-167-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 | 1 шт. | 1 | 371,95 | 131,73 | 11,05 | 0,45 | 372 | 132 | 11 |  |
| Установка ячеек с вакуумными выключателями |
| 12 | ТЕРм08-01-085-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 1 | 4125,2 | 363,1 | 3666,55 | 276,95 | 4125 | 363 | 3667 | 277 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 13 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 4/100 | 235,68 | 235,68 |  |  | 9 | 9 |  |  |
| 14 | ТЕРп01-11-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 2 | 14,73 | 14,73 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 15 | ТЕРп01-11-023-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | 1 характеристика | 1 | 29,46 | 29,46 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 16 | ТЕРп01-11-023-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | 1 характеристика | 1 | 44,19 | 44,19 |  |  | 44 | 44 |  |  |
| 17 | ТЕРп01-12-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 1 | 118,69 | 118,69 |  |  | 119 | 119 |  |  |
| 18 | ТЕРп01-12-027-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2 | 79,13 | 79,13 |  |  | 158 | 158 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах |
| 19 | счет | Кабель ААБ2Л-10 3Х240 | м | 443,254 | 921,9 1087.84/1,18 |  |  |  | 408636 |  |  |  |
| 20 | счет | Лента сигнальная | м | 217 | 7,14 8,43/1,18 |  |  |  | 1549 |  |  |  |
| 21 | счет | Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б | шт | 2 | 2093,22 2470/1,18 |  |  |  | 4186 |  |  |  |
| 22 | счет | Муфта 3СТп-10 (150-240) | шт | 1 | 3995,76 4715/1,18 |  |  |  | 3996 |  |  |  |
| 23 | счет | Ячейка с вакуумным выключателем | шт | 1 | 762711,86 900000/1,18 |  |  |  | 762712 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88) | 1467653 | 55126 | 178275 | 23729 |
| Накладные расходы | 61014 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 9257) (Поз. 32, 34-36, 39-40) | 5091 |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 3471) (Поз. 2, 10) | 2360 |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 66127) (Поз. 1, 11, 3-5, 8-9, 12-13, 20) | 53563 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 38501 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 9257) (Поз. 32, 34-36, 39-40) | 2962 |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 3471) (Поз. 2, 10) | 1250 |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 812) (Поз. 1, 11) | 325 |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 65315) (Поз. 3-5, 8-9, 12-13, 20) | 33964 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в базисных ценах |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 11 | 426 |  | 426 | 34 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | 511 |  | 511 | 41 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 588 |  | 588 | 47 |
| Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88" | 4010 |  | 4010 | 812 |
| Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 812) | 658 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 812) | 325 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 4993 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 7081 |  |  |  |
| Итого | 12074 |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 425946 |  |  |  |
| Итого | 438020 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 316818 |  |  |  |
| Итого Оборудование | 795020 |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 17310 |  |  |  |
| Итого | 1567167,92 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 439232 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 178275 |  |  |  |
| ФОТ | 78855 |  |  |  |
| Оборудование | 795020 |  |  |  |
| Накладные расходы | 61014 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 38501 |  |  |  |
| НДС 18% от 1567167,92 | 282 090,23 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1 849 258,15 |  |  |  |

Приложение № 12 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. |
| ВЛ |
| 1 | ТЕР33-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 5 | 217,47 | 38,72 | 159,71 | 9,95 | 1087 | 194 | 799 | 50 |
| 2 | ТЕР33-04-030-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | 257,97 | 93,6 | 161,9 | 9,81 | 258 | 94 | 162 | 10 |
| 3 | ТЕРм08-03-572-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 251,44 | 26,45 | 44,16 | 1,49 | 251 | 26 | 44 | 1 |
| 4 | ТЕРм08-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 3 | 1031,93 | 156,09 | 619,51 | 65,83 | 3096 | 468 | 1859 | 197 |
| 5 | ТЕР33-04-009-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,24 240/1000 | 2471,41 | 506,02 | 1714,53 | 183,29 | 593 | 121 | 411 | 44 |
| Изготовление и монтаж рамы под разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1 |
| 6 | ТЕРм38-01-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление рамы) | 1 т конструкций | 0,05404 0,0366+0,01452+0,00292 | 2559,37 | 1007,37 | 1321,03 | 98,43 | 138 | 54 | 71 | 5 |
| 7 | ТЕР09-03-014-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж рамы) | 1 т конструкций | 0,05404 0,0366+0,01452+0,00292 | 1645,21 | 636,6 | 667,02 | 56,96 | 89 | 34 | 36 | 3 |
| 8 | ТСЦ-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм (3м) | т | 0,0366 (3,05*3)*4/1000 | 5997,87 |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-101-2803 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (6м) | т | 0,01452 (2,42*6)/1000 | 6037,45 |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х4 мм (2м) | т | 0,00292 (1,46*2)/1000 | 5414,04 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 11 | ТСЦ-103-0016 | Трубы стальные (неоцинкованные), диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (Для разъединителя) | м | 10 | 24,82 |  |  |  | 248 |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-409-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Труба винипластовая, диаметр 63 мм | 100 м | 0,02 2/100 | 1663,32 | 254,27 | 172,56 | 6,54 | 33 | 5 | 3 |  |
| Заземление |
| 13 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0198 (22*0,3*0,3)/100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 27 | 27 |  |  |
| 14 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 2,2 22/10 | 44,5 | 17,51 | 25,94 |  | 98 | 39 | 57 |  |
| 15 | ТСЦ-101-3865 | Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0286 (0,26*22)*5/1000 | 6268,96 |  |  |  | 179 |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-101-3736 | Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером 16 мм, углеродистая кипящая L=12м; | т | 0,0948 (1,58*12)*5/1000 | 7003,97 |  |  |  | 664 |  |  |  |
| 17 | ТЕР01-02-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0198 (22*0,3*0,3)/100 | 838,84 | 838,84 |  |  | 17 | 17 |  |  |
| КЛ-10 кВ |
| 18 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,176715 (561*0,7*0,5*0,9)/1000 | 5506,99 |  | 5506,99 | 415,34 | 973 |  | 973 | 73 |
| 19 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,19635 (561*0,7*0,5*0,1)/100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 271 | 271 |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 5,61 561/100 | 1912,13 | 73,39 | 1837,27 | 74,15 | 10727 | 412 | 10307 | 416 |
| 21 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 5,61 561/100 | 1650,51 | 241,33 | 1304,99 | 87,78 | 9259 | 1354 | 7321 | 492 |
| 22 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 5,61 561/100 | 1634,64 | 72,07 | 1561,13 | 63,01 | 9170 | 404 | 8758 | 353 |
| 23 | ТЕР01-01-033-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,126225 (561*0,5*0,5*0,9)/1000 | 518,15 |  | 518,15 | 66,29 | 65 |  | 65 | 8 |
| 24 | ТЕР01-02-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,14025 (561*0,5*0,5*0,1)/100 | 838,84 | 838,84 |  |  | 118 | 118 |  |  |
| 25 | ТЕРм08-02-165-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 2 | 66,96 | 61,44 | 0,01 |  | 134 | 123 |  |  |
| 26 | ТСЦ-101-1921 | Пена в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 | 74,19 |  |  |  | 74 |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 27 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 28 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 |  |  | 22 | 22 |  |  |
| 29 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 2/100 | 235,68 | 235,68 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 30 | ТЕРп01-11-026-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | 1 диаграмма | 2 | 29,46 | 29,46 |  |  | 59 | 59 |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |
| 31 | счет | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 5 | 11101,69 13100/1,18 |  |  |  | 55508 |  |  |  |
| 32 | счет | Разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1 | шт | 1 | 27288,14 32200/1,18 |  |  |  | 27288 |  |  |  |
| 33 | счет | Пункт коммерческого учёта электроенергии ПКУ-С 6(10) У1 | шт | 1 | 131355,93 155000/1,18 |  |  |  | 131356 |  |  |  |
| 34 | счет | Изолятор ШС - 10 | шт | 22 | 466,1 550/1,18 |  |  |  | 10254 |  |  |  |
| 35 | счет | Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/400 | шт | 3 | 1186,44 1400/1,18 |  |  |  | 3559 |  |  |  |
| 36 | счет | Колпачек К-6 | шт | 18 | 6,78 8/1,18 |  |  |  | 122 |  |  |  |
| 37 | счет | Провод СИП 1-50 | м | 735,8 | 67,8 80/1,18 |  |  |  | 49887 |  |  |  |
| 38 | счет | Труба двустенная гофрированная ПНД 63мм | м | 2 | 105,93 125/1,18 |  |  |  | 212 |  |  |  |
| 39 | счет | Кабель ААБЛ 3*35 | м | 572,22 561*1.02 | 423,73 500/1,18 |  |  |  | 242467 |  |  |  |
| 40 | счет | Сигнальная лента 300*100м | м | 561 | 11,02 13/1,18 |  |  |  | 6182 |  |  |  |
| 41 | счет | Муфта 3КНТП-10 25-50 с наконечниками | шт | 1 | 1322,03 1560/1,18 |  |  |  | 1322 |  |  |  |
| 42 | счет | Муфта 3КВТП-10 25-50 с гильзами | шт | 1 | 1016,95 1200/1,18 |  |  |  | 1017 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86) | 948879 | 92196 | 289220 | 39552 |
| Накладные расходы | 105467 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 2202) (Поз. 27-30) | 1211 |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 1404) (Поз. 6) | 786 |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 10369) (Поз. 13, 17, 19, 24) | 7051 |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 884) (Поз. 7) | 681 |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 103676) (Поз. 18, 23, 3-4, 10-12, 20-22, 25-26) | 83978 |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13213) (Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16) | 11760 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 65060 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 2202) (Поз. 27-30) | 705 |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 10369) (Поз. 13, 17, 19, 24) | 3733 |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1942) (Поз. 18, 23) | 777 |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 13213) (Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16) | 6342 |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 101734) (Поз. 3-4, 10-12, 20-22, 25-26) | 52902 |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 884) (Поз. 7) | 601 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в базисных ценах |  |  |  |  |
| Линии электропередачи: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16 | 3187 | 448 | 1429 | 104 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 3468 | 515 | 1643 | 120 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | 3900 | 618 | 1972 | 144 |
| Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86" | 30473 | 10716 | 13390 | 2497 |
| Накладные расходы 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13 213) | 11760 |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 13 213) | 6342 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 48575 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 2522 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 21153 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 12080 |  |  |  |
| Итого | 84330 |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 551590 |  |  |  |
| Итого | 635920 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 479368 |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 4118 |  |  |  |
| Итого | 1119405,66 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 567463 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 289220 |  |  |  |
| ФОТ | 131748 |  |  |  |
| Накладные расходы | 105467 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 65060 |  |  |  |
| НДС 18% от 1 119 405,66 | 201 493,02 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1 320 898,68 |  |  |  |

Приложение № 13 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

- Общие положения.

  - Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

  - Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

  - Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

  - Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

    - Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

    - Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

    - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

    - До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией  уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

    - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

    - Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

    - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

    - Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов,  оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны  выполнения работ.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

    - Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

  - Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

  - Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

  - При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

- Обязанности Заказчика.

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

  - Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

  - Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

- Заказчик имеет право

  - В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

  - В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

- Особые условия.

  - Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

  - Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

  - Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

  - Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

  - Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

- Меры ответственности

  - В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

  - За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере  5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

  - При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

  - не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

  - не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;

  - не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;

  - несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,

  - привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.