УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г.

Приложение № 1 к

Закупочной документации № 3-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты

1.	Наименование работ, услуг (тема): поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2.	Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3.	Основание для объявления процедуры:

- 	годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- 	Типовые нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

4.	Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2018г.

5.	Наименования договора: поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее по тексту – «Товар», «Продукция»).

6.	Срок действия договора – с момента заключения по 31.12.2018г.

7. 	Срок поставки Товара по договору: по заявке Заказчика, отдельными партиями - в течение 45 дней с момента направления заявки Заказчика, направляемой по электронной почте.

Ассортимент и количество каждой партии товара зависят от конкретной потребности Покупателя, которая доводится Поставщику заявкой.

Датой поставки считается дата подписания Грузополучателем товарно-транспортной накладной.

- Условия оплаты - оплата поставляемого Товара осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств на следующих условиях - 100% по факту поставки каждой партии товара не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты полной поставки каждой партии Товара в соответствии с заявкой Заказчика, согласно выставленному счету-фактуре и товарной накладной формы № ТОРГ-12.

Моментом оплаты товара признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9. 	Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию. Если при исполнении договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объём поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объём поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объёму поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты исходя из установленной в договоре цены единицы поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы поставки. Объём поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренный договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости увеличения объёма поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прямо не предусмотренных договором, но необходимость предоставления, которых предусмотрена договором.

10. Цена Договора: включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, расходы на его транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие возможные платежи. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цены товаров, указанные в Спецификации, являются твердыми и изменению не подлежат.

11. Условия поставки: поставка продукции осуществляется Поставщиком ежемесячно, со своих складов, отдельными партиями в ассортименте и количестве, указанном в заявках Заказчика. Поставка осуществляется до склада Заказчика.

12. Исполнитель (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры закупки. Перечень предлагаемой продукции должен содержать полные наименования (торговые марки, модели).

13. Основные требования к поставляемым товарам:

13.1 Предлагаться должна только сертифицированная продукция.

13.2. Спецодежда, предназначенная для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги (далее - термостойкая спецодежда) должна соответствовать требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ Р 12.4.234-2012 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний», Методическим рекомендациям по определению технических требований к комплектам для защиты от воздействия электрической дуги, утвержденным приказом Минпромэнерго РФ от 28.03.2007 № 97.

13.3. Комплект термостойкой спецодежды должен соответствовать характеру опасности и отвечать:

- требованиям по защите в части огнестойкости;

- требованиям по защите в части стойкости к тепловым факторам пламени и электрической дуги.

13.4. Материалы, из которых изготавливаются средства индивидуальной защиты, входящие в комплект термостойкой спецодежды, должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать стойкость к воздействию конвективной и лучистой энергии, образованной электрической дугой;

- обеспечивать стойкость к воздействию конвективного тепла, лучистой теплоты, кратковременного соприкосновения с пламенем;

- обеспечивать стойкость к сочетанию термических факторов риска.

13.5. Находясь в условиях термических факторов риска, материалы должны:

- не поддерживать горения, не плавиться и не капать, не выделять едких газов, не вызывать аллергии;

- обеспечивать стойкость к вскрытию при воздействии электрической дуги, иметь низкую термическую усадку, сохранять первоначальную форму, обладать свойством самозатухания и пониженного дымовыделения.

13.6. Комплекты термостойкой спецодежды должны сохранять свои защитные свойства и выдерживать неограниченное количество стирок на протяжении всего срока эксплуатации, определенного Типовыми отраслевыми нормами. Режимы эксплуатации должен обеспечивать работу персонала на протяжении всего рабочего дня в летнее и зимнее время года. Ресурс работы комплекта - не менее двух лет.

13.7. Комплекты термостойкой спецодежды должны обеспечивать защиту от выделяемой электрической дугой энергии до 44 кал/см2.

13.8. Комплекты термостойкой спецодежды должны поставляться из материалов с постоянными термостойкими свойствами в мужском, женском, летнем и зимнем исполнении 4 (четвертого) климатического пояса с учетом выполнения работ как на открытой местности, так и в закрытых помещениях.

13.9. Продукция должна сопровождаться паспортом (сертификатом) качества и иными надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции.

13.10. Продукция должна быть изготовлена не ранее 2017 г.

13.11. Поставляемый товар должен быть новым и ранее неиспользованным, не допускается поставка выставочных образцов, отремонтированных либо восстановленных.

13.12. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

13.13. Товар должен иметь маркировку, при отсутствии маркировки на самом товаре маркировка должна быть нанесена на индивидуальной упаковке товара или на прикрепленной к товару трудноудаляемой этикетке.

13.14. Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТР, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

14. Приемка товара по количеству от Поставщика производится Заказчиком Товара с участием представителей Поставщика, в момент получения Товара.

Приемка поставленного товара по качеству, номенклатуре и количеству осуществляется с соблюдением требований «Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6, «Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7.

В случае обнаружения Покупателем дефектов (брака) в товаре, Поставщик гарантирует произвести замену этого товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем требования о замене.

15. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

16. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарно-транспортная накладная по форме ТОРГ-12;

- счёт;

- сертификат соответствия;

- руководство по использованию/паспорт (при необходимости).

17. Гарантийные обязательства

В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара наличие некачественной продукции, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления, заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

Приложение №1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Название, артикул модели, характеристика продукции | НТД | Описание, характеристика, требования | Общее кол-во на год | ЕИ | Плановая цена, руб., с НДС | Плановая стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве. Должно быть: высота - 130 мм, материал верха - юфть термоустойчивая, ткань термостойкая, подкладки - х/б текстиль, подошвы - ПУ/нитрильная резина, МБС, метод крепления - литьевой, боковые амортизаторы из огнестойкого материала, огнестойкие шнурки, наличие защитного подноска из композитных материалов (до 200 Дж); противопрокольная прокладка (1200 Н). | 23 | пара |  | 0,00 |
| 2 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве. Должно быть: эксплуатация до -40ºС, высота – 270 мм, материал верха – юфть термоустойчивая, подкладки – натуральный мех, подошвы – нитрильная резина, метод крепления – горячая вулканизация, защитный (до 200 Дж) подноска из композитного материала, промежуточный утеплитель Thinsulate B400. | 34 | пара |  | 0,00 |
| 3 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Сапоги кожаные с защитным подноском на термостойкой маслобензостойкой подошве для защиты от клещей и кровососущих насекомых на термостойкой подошве. Должно быть: материал верха - юфть термоустойчивая, ткань термостойкая с акарицидной пропиткой, подошва - ПУ/нитрильная резина, МБС, метод крепления - литьевой, бовые амортизаторы из термостойкого материала, защитная кулиса, шнурки термостойкие, защитный подносок из композитных материалов (до 200 Дж). | 20 | пара |  | 0,00 |
| 4 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12265-78 | Сапоги резиновые термостойкие Материал верха и подошвы - маслобензостойкая нитрильная резина. | 4 | пара |  | 0,00 |
| 5 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами Должно быть: уровень защиты – не менее 9 кал/см2, ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® с огнестойкими свойствами, плотность - 220 г/м2 (куртка + брюки) | 4 | комп |  | 0,00 |
| 6 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствам. Должно быть: уровень защиты – 11 кал/см2, ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® с огнестойкими свойствами, плотность - 220 г/м2, сетка наголовная, обработанные противоклещевым средством участки костюма не должны контактировать с кожей, | 3 | комп |  | 0,00 |
| 7 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке. Должно быть: уровень защиты не ниже 55 кал/см2, предназачен для эксплуатации в III климатичеком поясе, ткань верха - термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс с огнестойкими свойствами, 220 г/м2, МВО-отделка, утеплитель притачной, объемный термостойкий (куртка с капюшоном + брюки) | 4 | комп |  | 0,00 |
| 8 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами уровень защиты не менее 45 кал/см2, ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® с огнестойкими свойствами, плотность - 220 г/м2, МВО | 2 | шт |  | 0,00 |
| 9 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами. Уровень защиты не менее 9 кал/см2, ткань верха термостойкая ткань Номекс® с огнестойкими свойствами, плотность - 180 г/м2 | 3 | шт |  | 0,00 |
| 10 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Перчатки трикотажные термостойкие. Уровень защиты должен быть не менее 15 кал/см2 материал верха – термостойкий трикотаж Номекс® или Термол®, 400 г/м2 | 81 | пара |  | 0,00 |
| 11 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Плащ термостойкий для защиты от воды Уровень защиты должен быть не менее 20 кал/см2, ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс®, ламинированная мембраной, МВО-отделка | 11 | пара |  | 0,00 |
| 12 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Подшлемник термостойкий Применяются для предохранения головы и шеи от теплового воздействия открытого пламени. Должны надеваються под каску. Материал верха – термостойкое трикотажное полотно Номекс® или Термол®, 200 г/м2 предназначен для использования в летний период | 1 | шт |  | 0,00 |
| 13 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Подшлемник термостойкий утепленный Применяются для предохранения головы и шеи от теплового воздействия открытого пламени.Должны надеваються под каску. материал верха – термостойкое трикотажное полотно Номекс® или Термол®, 200 г/м2 для использования в зимний период должны закрывать нижнюю часть лица, иметь пелерину спереди и удлиненную сзади, плоские швы | 1 | шт |  | 0,00 |
| 14 |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2012 | Фуфайка-свитер из термостойких материалов Уровень защиты должен быть не менее 20 кал/см2, материал верха - термостойкий трикотаж Номекс, 440 г/м2 | 2 | шт |  | 0,00 |

Согласовано:

Зам. директора							В.В. Шипко

Начальник СОТ 						С.В. Воробьева

Начальник ЮО							С.В. Чайка

Начальник ФЭО							О.С. Степанова

Вед. инженер ОМТС						Л.И. Чиркова