ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

ИНН/КПП 2466172249/246601001, Р/сч. 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК к/сч. 30101810800000000627 БИК 040407627 Юр. адрес: 660048  г. Красноярск, ул. Маерчака, д.104А, почтовый адрес: 660004, г. Красноярск Ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2017 г

Приложение № 1 к

Аукционной документации № 19-2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования, трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае.

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2017 год;

1.2. График капитального ремонта электрооборудования ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

1.3. Производственная необходимость ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.

2.1. Восстановление номинальных характеристик и параметров электрооборудования с обеспечением его работоспособности до очередного капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов (НТД).

3. Общие требования.

3.1.    При капитальном ремонте масляных выключателей следует выполнить следующие работы:

3.1.1.	Чистка, наружный осмотр МВ и проверка его работы для выявления дефектов.

3.1.2. Слив масла, проверка работы и ремонт маслоуказателей.

    - Расшиновка выключателя.

3.1.4. Ремонт (с заменой изношенных (дефектных) деталей) полюсов выключателя:

- Основного цилиндра.

- Траверсы с подвижными контактами.

- Гибких связей.

- Силовой токоведущей части.

- Дугогасительной камеры.

- Неподвижного розеточного контакта.

3.1.5. Ремонт сборочных единиц и деталей, рамы масляного выключателя:

- Тележки и механизма блокировки (при выкатном исполнении).

- Валов выключателя.

- Отключающих пружин.

- Ремонт и регулировка тяг.

- Пружинного буфера.

- Масляного буфера.

- Опорных изоляторов.

- Регулировка блок контактов.

3.1.6. Ремонт (с заменой изношенных (дефектных) деталей) привода выключателя:

- Электромагнита отключения.

- Электромагнита включения.

- Механизма свободного расцепления.

- Запорных устройств.

3.1.7. Ремонт ошиновки и втычных контактов.

3.1.8. Сборка выключателя.

3.1.9. Смазка трущихся частей и протяжка узлов выключателя.

3.1.10. Покраска рамы, полюсов выключателя, токоведущих шин (при необходимости).

3.1.11. Регулировка механических характеристик выключателя и привода:

- проверка регулировки механических характеристик и правильность работы всех механизмов привода,

- проверка на правильность работы приводного механизма совместно с выключателем,

- ошиновка выключателя.

3.1.12. Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

3.1.13. Опробование выключателя в сборе.

3.1.14. Сдача выключателя в эксплуатацию и оформление акта выполненных работ.

3.2.  При капитальном ремонте разъединителей следует выполнить следующие работы:

3.2.1. Внешний осмотр разъединителя.

3.2.2. Расшиновка разъединителя.

3.2.3. Разборка разъединителя и дефектация.

3.2.4. Ремонт рамы разъединителя;

- проверка состояния сварных соединений,

- проверка крепления рамы к металлическим конструкциям.

- проверка крепления вала разъединителя в подшипниках рамы.

- замена смазки подшипников.

    - Ремонт опорных изоляторов:

- чистка и осмотр изоляторов,

- проверка крепления изоляторов к раме разъединителя.

    - Ремонт изолирующих фарфоровых тяг:

- чистка и осмотр тяг,

- проверка и смазка узлов крепления тяг.

    - Ремонт подвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка узлов крепления пружин поджатия.

    - Ремонт неподвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка крепления неподвижных контактов к опорным изоляторам.

    - Ремонт контактных соединений шин:

- чистка и смазка.

    - Ремонт привода разъединителя и приводного механизма:

- чистка и смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма   привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Ремонт заземляющих ножей.

    - Ремонт привода заземляющих ножей:

- чистка, смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Сборка и регулировка разъединителя.

    - Восстановление лакокрасочного покрытия.

    - Проведение необходимых измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Опробование главных и заземляющих ножей разъединителя с проверкой работы блокировки.

    - Ошиновка разъединителя.

    - Контрольная обтяжка болтовых соединений.

    - Сдача разъединителя в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.3.  При капитальном ремонте ячеек КРУ-6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр, чистка, дефектация.

3.3.2.	Наличие уплотнения проходных изоляторов между соседними отсеками и шкафами КРУ.

3.3.3.	Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

3.3.4.	Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

3.3.5.	Контроль сварных контактных соединений.

3.3.6.	Проверка присоединения контура заземления к корпусу шкафов КРУ.

3.3.7. 	Проверка состояния фарфоровых изоляторов.

3.3.8.	Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении.

3.3.9.	Проверка блокировки, предотвращающей выкатывание тележки в рабочее положение и выкатывания из рабочего положения при включенном выключателе.

3.3.10. 	Проверка работы шторочного механизма несколькими операциями по вкату и выкату выкатного элемента.

3.3.11.	Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

3.3.12.	Проверка состояния заземлителей выкатного элемента КРУ (если есть ЗН и выкатной тип).

3.3.13 	Проверка работы заземляющих ножей ячеек КРУ (если есть ЗН).

3.3.14.	Произвести опробование блокировки, предотвращающей вкатывание тележки в рабочее положение при включенных заземляющих ножах (если выкатной тип).

3.3.15.	Проверка надежности крепления арматуры ячейки.

3.3.16.	Смазка трущихся частей.

3.3.17.	Ремонт корпуса шкафа КРУ, уплотнений крышек и отверстий для ввода кабеля.

3.3.18.	Окраска металлических поверхностей (при необходимости).

3.3.19.	Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

3.3.20.	Сдача ячейки в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.4.  При капитальном ремонте силового трансформатора следует выполнить следующие работы:

3.4.1.	Наружный осмотр, дефектация.

3.4.2.	Доливка или замена трансформаторного масла (при необходимости).

3.4.3.	Очистка от загрязнений, подкраска.

3.4.4.	Протяжка уплотнений (вводов В.Н., Н.Н., основного бака) и, если требуется, их замена.

3.4.5.	Внешний осмотр изоляторов Н.Н.

3.4.6.	Протяжка уплотнений Н.Н.

3.4.7.	Покраска выцветшей расцветки фаз вводов Н.Н.

3.4.8.	Внешний осмотр изоляторов В.Н.

3.4.9.	Очистка и протирка вводов В.Н.

3.4.10.	Покраска выцветшей расцветки фаз вводов В.Н.

3.4.11.	Наружный осмотр системы охлаждения.

3.4.12.	Чистка радиаторов охлаждения силового трансформатора.

3.4.13.	Замена эл. двигателей системы охлаждения силового трансформатора (при наличии).

3.4.14.	Ревизия запорной арматуры системы охлаждения силового трансформатора				(при наличии).

3.4.15.	Ревизия коммутационной аппаратуры системы охлаждения трансформатора 			             (при наличии).

3.4.16. 	Опробование вентиляторов системы охлаждения трансформатора (при наличии).

3.4.17.	Замена термосигнализатора системы охлаждения трансформатора (при наличии).

3.4.18.	Ремонт, чистка расширительного бака трансформатора (замена при необходимости съемных элементов).

3.4.19.	Ревизия предохранительного клапана (при наличии).

3.4.20.	Внешний осмотр и ревизия (ПБВ или РПН).

3.4.21.	Доливка или замена трансформаторного масла в РПН при необходимости.

3.4.22.	Очистка от загрязнений воздухоосушительного фильтра.

3.4.23.	Замена силикагеля в воздухоосушительном фильтре.

3.5.  При капитальном ремонте воздушной линии 6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

3.5.1.	Осмотр линии и ее дефектация.

3.5.2. 	Правка или замена опор.

3.5.3.	Перетяжка проводов в пролетах при необходимости.

3.5.4.	Подтяжка или замена бандажей при необходимости.

3.5.5.	Замена изоляторов, зажимов и т.п. при необходимости.

3.5.6.	Замена разрядников при необходимости.

3.6.  При капитальном ремонте кабельной линии 6 кВ следует выполнить следующие работы:

3.6.1.	Осмотр линии и ее дефектация.

3.6.2. 	Осмотр: концевых заделок, кабельных наконечников (состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника), кабельных жил (растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева), (ревизия или ремонт).

3.6.3.	Протяжка контактных соединений.

3.6.4.	Наличие кабельных бирок.

3.6.5.	Осмотр на наличие выжимания масла с кабельной линии (если КЛ маслонаполненная).

3.6.6.	Высоковольтные испытания КЛ.

3.7.  При капитальном ремонте кабельной линии 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

3.7.1.	Осмотр линии и ее дефектация.

3.7.2. 	Осмотр: концевых заделок, кабельных наконечников (состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника), кабельных жил (растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева), ремонт, замена.

3.7.3.	Протяжка контактных соединений.

3.7.4.	Наличие кабельных бирок.

3.7.5.	Замеры изоляции КЛ с помощью мегомметра.

3.8.  При капитальном ремонте распределительного щита 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

3.8.1. 	Осмотр распределительного щита, чистка, дефектация.

3.8.2.	Восстановление уплотнительных изоляционных колец в местах для ввода кабельных жил в распределительный пункт.

3.8.3.	Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

3.8.4.	Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

3.8.5.	Контроль сварных контактных соединений.

3.8.6.	Проверка присоединения контура заземления к корпусу щита.

3.8.7.	Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении (при наличии).

3.8.8.	Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

3.8.9.	Окраска металлических поверхностей.

3.9.  При капитальном ремонте автоматических выключателей следует выполнить следующие работы:

3.9.1.	Наружный осмотр, чистка.

3.9.2.	Разборка, дефектация.

3.9.3.	Ремонт контактной системы, втычных контактов с заменой изношенных деталей.

3.9.4.	Ремонт дугогасительных камер.

3.9.5.	Ремонт электромагнитного привода.

3.9.6.	Проверка работы полупроводникового расцепителя.

3.9.7.	Проверка провалов главных контактов выключателя и толщины металлокерамического слоя контактов.

3.9.8.	Проверка затяжки болтовых и винтовых соединений внутри выключателя и проверка 	 затяжки крепления стационарных выключателей к панели.

3.9.9.	Проверка четкости взвода, включения и отключения выключателя.

3.9.10.	Проверка работы привода.

3.9.11.	Проверка вспомогательных контактов (блок-контактов).

3.10.  При капитальном ремонте ограничителя перенапряжения следует выполнить следующие работы:

3.10.1.	Наружный осмотр, чистка, дефектация.

3.10.2.	Протяжка и смазка силовых болтовых соединений.

3.10.3.	Замеры изоляции ограничителя перенапряжения.

3.10.4.	Высоковольтные испытания ограничителя перенапряжения.

3.12. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2018 г.

3.13. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

3.13.1. Подрядная организация должна иметь специализированную технику, поверенные приборы, исправный инструмент и приспособления для выполнения указанных работ (ЭТЛ, мегомметр, комплект монтажного оборудования, инструмент и приспособления и т.п.).

3.13.2.  Работы выполняются в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

3.14. Требования к подрядчику:

Опыт подрядной организации в сфере выполнения аналогичных работ на предприятиях энергетики должен составлять не менее 2 лет. Подрядчик должен быть обеспечен достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок. Персонал подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, и квалификацией, а именно: иметь группы по электробезопасности (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), соответствующие выполняемой работе.

Персонал организации-подрядчика должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ПТЭ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка, Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности (Приложение № 2 к ТЗ).

3.15. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Требования к выполнению работ.

4.1. Подрядчик приобретает расходные материалы, комплектующие, и заменяемые узлы оборудования за свой счет.

4.2. Все расходные материалы, комплектующие, и заменяемые узлы оборудования, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

Окончательная приемка расходных материалов, комплектующих, и заменяемых узлов оборудования производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

4.3. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

4.4. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

4.5. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы и передаёт демонтированное оборудование и материалы по Акту возврата материалов и оборудования после демонтажа.

4.6. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующих НТД;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на заменяемые узлы оборудования и материалы;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

5. Гарантийный срок.

5.1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы и использованные в ходе выполнения работ материалы, комплектующие, заменяемые узлы оборудования.

5.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет или возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с устранением дефектов в выполненных работах силами третьих лиц.

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 2 - Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1 к Техническому заданию

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт электрооборудования ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Разъединители |
| 1 | Ремонт разъединителей, тип РЛН-35: 1 группа сложности | компл. | 1 |  |
| 2 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛНД-10: 1 группа сложности | компл. | 162 |  |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах для ремонта разъединителей |
| Ремонт разъединителя типа РЛН-35. |
| 3 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 5 |  |
| 4 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 5 |  |
| 5 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 2 |  |
| 6 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 4 |  |
| 7 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 6 |  |
| 8 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 6 |  |
| 9 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 4 |  |
| 10 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 4 |  |
| 11 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 6 |  |
| 12 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 6 |  |
| 13 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 6 |  |
| 14 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 10 |  |
| 15 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 5 |  |
| 16 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 5 |  |
| 17 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 10 |  |
| 18 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 5 |  |
| 19 | Изолента Terminator 19мм*20м | рул | 1 |  |
| 20 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0,1 |  |
| 21 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0,1 |  |
| 22 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0,1 |  |
| 23 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 1,5 |  |
| 24 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 0,5 |  |
| 25 | Уайт-спирит | л | 1 |  |
| 26 | Бензин Б-70 | л | 1,5 |  |
| 27 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,2 |  |
| 28 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 0,2 |  |
| 29 | Полотно нетканое | мп | 1 |  |
| 30 | Бязь отбеленная | м.п. | 1 |  |
| 31 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 5 |  |
| 32 | Ламель (КЛ8.572.000) | шт | 3 |  |
| 33 | Ламель (КЛ8.572.001) | шт | 3 |  |
| 34 | Пружина (КЛ8.281.001) | шт | 3 |  |
| Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛНД-10 |
| 35 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 324 |  |
| 36 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 324 |  |
| 37 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 972 |  |
| 38 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 648 |  |
| 39 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 648 |  |
| 40 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 1620 |  |
| 41 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 972 |  |
| 42 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 1620 |  |
| 43 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 810 |  |
| 44 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 1620 |  |
| 45 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 162 |  |
| 46 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 40,5 |  |
| 47 | Уайт-спирит | л | 81 |  |
| 48 | Бензин Б-70 | л | 243 |  |
| 49 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 16,2 |  |
| 50 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 16,2 |  |
| 51 | Полотно нетканое | мп | 81 |  |
| 52 | Бязь отбеленная | м.п. | 81 |  |
| 53 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 162 |  |
| Раздел 3. Выключатели |
| 54 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа МКП-35 | шт. | 1 |  |
| 55 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВМД-10, ВМГ-133, ВПМ-10 | шт. | 42 |  |
| 56 | Типовой капитальный ремонт выключателя: ВНР-10 | 1 выключатель | 28 |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах для ремонта выключателей |
| Ремонт масляного выключателя МКП-35 |
| 57 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 4 |  |
| 58 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 2 |  |
| 59 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 2 |  |
| 60 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 4 |  |
| 61 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 3 |  |
| 62 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 2 |  |
| 63 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 4 |  |
| 64 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 6 |  |
| 65 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 7 |  |
| 66 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 6 |  |
| 67 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 7 |  |
| 68 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 7 |  |
| 69 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 7 |  |
| 70 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 6 |  |
| 71 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 4 |  |
| 72 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 7 |  |
| 73 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 7 |  |
| 74 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 7 |  |
| 75 | Текстолит листовой эл.технический А 3,0 | кг | 3,5 |  |
| 76 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0,5 |  |
| 77 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0,5 |  |
| 78 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0,5 |  |
| 79 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 1 |  |
| 80 | Уайт-спирит | л | 0,5 |  |
| 81 | Бензин Б-70 | л | 2 |  |
| 82 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 0,025 |  |
| 83 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,3 |  |
| 84 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 0,2 |  |
| 85 | Полотно нетканое | мп | 1 |  |
| 86 | Бязь отбеленная | м.п. | 1 |  |
| 87 | Кольцо уплотнительное для МКП-35 (8БП.370.048) | шт | 3 |  |
| 88 | Контакт для МКП-35 (5СЯ.551.111) | шт | 3 |  |
| 89 | Прокладка для МКП-35 (8БП.155.022) | шт | 3 |  |
| 90 | Стержень для МКП-35 (5СЯ.540.025) | шт | 3 |  |
| 91 | Камера для МКП-35 (5БП.740.169) | шт | 3 |  |
| 92 | Штанга для МКП-35 (5СЯ.743.063) | шт | 3 |  |
| 93 | Трубка стеклянная для МКП-35 (8БП.771.213) | шт | 3 |  |
| Ремонт масляного выключателя ВМД-10, ВМГ-133, ВПМ-10. |
| 94 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 126 |  |
| 95 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 84 |  |
| 96 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 84 |  |
| 97 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 42 |  |
| 98 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 84 |  |
| 99 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 84 |  |
| 100 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 84 |  |
| 101 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 168 |  |
| 102 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 168 |  |
| 103 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 84 |  |
| 104 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 84 |  |
| 105 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 84 |  |
| 106 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 210 |  |
| 107 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 252 |  |
| 108 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 126 |  |
| 109 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 126 |  |
| 110 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 210 |  |
| 111 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 210 |  |
| 112 | Текстолит листовой эл.технический А 3,0 | кг | 84 |  |
| 113 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 8,4 |  |
| 114 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 8,4 |  |
| 115 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 8,4 |  |
| 116 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 21 |  |
| 117 | Уайт-спирит | л | 21 |  |
| 118 | Бензин Б-70 | л | 84 |  |
| 119 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 0,63 |  |
| 120 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 8,4 |  |
| 121 | Полотно нетканое | мп | 21 |  |
| 122 | Бязь отбеленная | м.п. | 21 |  |
| 123 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 6,3 |  |
| 124 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 42 |  |
| 125 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, ВМГ-133 (8ВУ 505.024) | шт | 42 |  |
| 126 | Связь гибкая (розет.конт.) для ВМГ-10, ВМГ-133 (8ВУ 505.024) | шт | 126 |  |
| 127 | Стержень токоведущий м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 (5ВУ 540.007) | шт | 42 |  |
| 128 | Ламель для ВМГ-10 для ВМГ-10, ВМГ-133 (5ВУ 540.004) | шт | 126 |  |
| 129 | Наконечник для ВМГ-133 для ВМГ-10 (5ВУ 551.021) | шт | 126 |  |
| 130 | Ламель розеточного контакта для ВМГ-133 (5ВУ 572.002.02) | шт | 126 |  |
| 131 | Контакт розеточный для ВМГ-10, ВМГ-133 (5ВУ 551.032) | шт | 126 |  |
| 132 | Ламель м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 (5ВУ 572.002-02) | шт | 126 |  |
| 133 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-10, ВМГ-133 (8ВУ 175.008) | шт | 126 |  |
| 134 | Стержень токоведущий с м/к для ВМГ-133 (5ВУ 540.007) | шт | 126 |  |
| 135 | Стержень подвижного контакта для ВПМ-10 (ВЕЮИ.685174.002) | шт | 42 |  |
| 136 | Наконечник для ВПМ-10 (8ФР.551.278-02) | шт | 42 |  |
| 137 | Ламель розеточного контакта для ВПМ-10 (ВЕЮИ.685175.001 ) | шт | 126 |  |
| 138 | Прокладка для ВПМ-10 (ВЕЮИ.754152.019) | шт | 126 |  |
| 139 | Связь гибкая для ВПМ-10 (ВЕЮИ.757443.001) | шт | 126 |  |
| Ремонт выключателя нагрузки типа ВНР-10 |
| 140 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 56 |  |
| 141 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 56 |  |
| 142 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 56 |  |
| 143 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 56 |  |
| 144 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 112 |  |
| 145 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 112 |  |
| 146 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 140 |  |
| 147 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 84 |  |
| 148 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 84 |  |
| 149 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 336 |  |
| 150 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 140 |  |
| 151 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 168 |  |
| 152 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 168 |  |
| 153 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 5,6 |  |
| 154 | Бензин Б-70 | л | 14 |  |
| 155 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,42 |  |
| 156 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 2,8 |  |
| 157 | Полотно нетканое | мп | 14 |  |
| 158 | Бязь отбеленная | м.п. | 14 |  |
| Раздел 5. Трансформаторы |
| 159 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, переключаемых без возбуждения, без смены обмоток, мощность 31500кВА | шт. | 1 |  |
| 160 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 1600кВА | шт. | 1 |  |
| 161 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 1000кВА | шт. | 1 |  |
| 162 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 630кВА | шт. | 3 |  |
| 163 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 560кВА | шт. | 4 |  |
| 164 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 4 |  |
| 165 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 320кВА | шт. | 6 |  |
| 166 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 4 |  |
| 167 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 180кВА | шт. | 2 |  |
| 168 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 160кВА | шт. | 3 |  |
| 169 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 100кВА | шт. | 4 |  |
| 170 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности I | шт. | 11 |  |
| 171 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения свыше 35 до 110 кВ: группы сложности I | шт. | 12 |  |
| Раздел 6. Материалы в текущих ценах для капитального ремонта трансформаторов |
| Ремонт силового трансформатора типа ТД 31500кВА 110/35/6 |
| 172 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 6 |  |
| 173 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 5 |  |
| 174 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 5 |  |
| 175 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 5 |  |
| 176 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 5 |  |
| 177 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 5 |  |
| 178 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 5 |  |
| 179 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 6 |  |
| 180 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 6 |  |
| 181 | Болт оцинк. М16*60 | шт | 6 |  |
| 182 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 5 |  |
| 183 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 5 |  |
| 184 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 20 |  |
| 185 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 25 |  |
| 186 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 10 |  |
| 187 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 5 |  |
| 188 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 8 |  |
| 189 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 10 |  |
| 190 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 15 |  |
| 191 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 20 |  |
| 192 | Гровер оцинк. ф16мм DIN127 | шт | 6 |  |
| 193 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 27,3 |  |
| 194 | Лакоткань | м | 4 |  |
| 195 | Шнур лавсановый ø3мм | м | 100 |  |
| 196 | Лента киперная | м | 100 |  |
| 197 | Шнур асбестовый | кг | 0,8 |  |
| 198 | Резина полосовая МБС 20х40 | м | 20 |  |
| 199 | Техпластина МБС10мм | кг | 15 |  |
| 200 | Техпластина МБС 8мм | кг | 20 |  |
| 201 | Техпластина МБС 6мм | кг | 5 |  |
| 202 | Изолента Terminator 19мм*20м | рул | 3 |  |
| 203 | Эмаль ВЛ-515 | кг | 15 |  |
| 204 | Уайт-спирит | л | 1,5 |  |
| 205 | Ацетон | л | 0,5 |  |
| 206 | Бензин Б-70 | л | 11 |  |
| 207 | Керосин КО | л | 22 |  |
| 208 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 1,9 |  |
| 209 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,3 |  |
| 210 | Ткань обтирочная | м.п. | 15 |  |
| 211 | СЕЛИКАГЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ | кг | 0,5 |  |
| 212 | Селикагель технический | кг | 150 |  |
| 213 | Спирт этиловый | л | 1,5 |  |
| 214 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 0,2 |  |
| 215 | Моющее средство | л | 15 |  |
| 216 | Пленка полиэтиленовая | мп | 15 |  |
| 217 | Щетка с металлическим ворсом | шт | 2 |  |
| Ремонт силового трансформатора типа ТМ-100-1600 кВА |
| 218 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 44 |  |
| 219 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 44 |  |
| 220 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 44 |  |
| 221 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 110 |  |
| 222 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 66 |  |
| 223 | Болт оцинк. М16*60 | шт | 44 |  |
| 224 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 132 |  |
| 225 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 110 |  |
| 226 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 220 |  |
| 227 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 176 |  |
| 228 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 220 |  |
| 229 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 220 |  |
| 230 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 176 |  |
| 231 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 110 |  |
| 232 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 330 |  |
| 233 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 264 |  |
| 234 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 325,5 |  |
| 235 | Лакоткань | м | 43,4 |  |
| 236 | Лента киперная | м | 2170 |  |
| 237 | Шнур лавсановый ø3мм | м | 1085 |  |
| 238 | Резина маслостойкая | кг | 108,5 |  |
| 239 | Резина полосовая УМ 20х15 | м | 130,2 |  |
| 240 | Изолента Terminator 19мм*20м | рул | 66 |  |
| 241 | Уайт-спирит | л | 10,85 |  |
| 242 | Ацетон | л | 5,425 |  |
| 243 | Бензин Б-70 | л | 238,7 |  |
| 244 | Керосин КО | л | 477,4 |  |
| 245 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 21,7 |  |
| 246 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 2,17 |  |
| 247 | Полотно нетканое | мп | 86,8 |  |
| 248 | Бязь отбеленная | м.п. | 86,8 |  |
| 249 | СЕЛИКАГЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ | кг | 2,17 |  |
| 250 | Селикагель технический | кг | 2,17 |  |
| 251 | Спирт этиловый | л | 10,85 |  |
| 252 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 4,34 |  |
| 253 | Моющее средство | л | 10,85 |  |
| 254 | Пленка полиэтиленовая | мп | 108,5 |  |
| 255 | КОЛЬЦО ВН+ННI 25-160КВА | шт | 27 |  |
| 256 | ШАЙБА 12*4.Л63.О-ВИ ГОСТ11371-68 | шт | 27 |  |
| 257 | Шайба 33*4.Л63.О-ВИ ГОСТ 11371-6 | шт | 27 |  |
| 258 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М20*1,5 | шт | 12 |  |
| 259 | Шпилька ввода ВН к трансф. М12х1,75 | шт | 12 |  |
| 260 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 22 |  |
| 261 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 22 |  |
| 262 | Щетка с металлическим ворсом | шт | 44 |  |
| 263 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-1600/10 | шт | 1 |  |
| 264 | Рем. комплект для ТМЗ 1000кВА | шт | 1 |  |
| 265 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-630/6 | шт | 2 |  |
| 266 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-630/10 | шт | 1 |  |
| 267 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-400/10 | шт | 4 |  |
| 268 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-320/6 | шт | 6 |  |
| 269 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-180/6 | шт | 2 |  |
| Ремонт трансформатора напряжения типа НКФ-110, НТМК-6. |
| 270 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 92 |  |
| 271 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 69 |  |
| 272 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 69 |  |
| 273 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 115 |  |
| 274 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 184 |  |
| 275 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 138 |  |
| 276 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 138 |  |
| 277 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 4,6 |  |
| 278 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 46 |  |
| 279 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 11,5 |  |
| 280 | Уайт-спирит | л | 11,5 |  |
| 281 | Бензин Б-70 | л | 34,5 |  |
| 282 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,23 |  |
| 283 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 1,15 |  |
| 284 | Полотно нетканое | мп | 23 |  |
| 285 | Бязь отбеленная | м.п. | 23 |  |
| 286 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 46 |  |
| Раздел 7. Кабельные линии 6 (10) кВ (V=7,67 км) |
| 287 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм : первые 5 м вставки | 5 м вставки | 560 |  |
| 288 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм : каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 560 |  |
| 289 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм : первые 5 м вставки | 5 м вставки | 207 |  |
| 290 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм : каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 207 |  |
| Раздел 8. Материалы в текущих ценах для ремонта кабельных линий 6 кВ |
| 291 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 46 |  |
| 292 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 46 |  |
| 293 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 46 |  |
| 294 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 46 |  |
| 295 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 46 |  |
| 296 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 46 |  |
| 297 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 46 |  |
| 298 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 46 |  |
| 299 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 46 |  |
| 300 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 77 |  |
| 301 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 77 |  |
| 302 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 77 |  |
| 303 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 77 |  |
| 304 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 77 |  |
| 305 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 77 |  |
| 306 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 77 |  |
| 307 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 77 |  |
| 308 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 77 |  |
| 309 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 77 |  |
| 310 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 77 |  |
| 311 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 77 |  |
| 312 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 77 |  |
| 313 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 38 |  |
| 314 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 38 |  |
| 315 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 38 |  |
| 316 | Изолента Terminator 19мм*20м | рул | 38 |  |
| 317 | Лакоткань | м | 7,67 |  |
| 318 | Лента ЛЭТСАР | шт | 23 |  |
| 319 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 4,602 |  |
| 320 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 3,835 |  |
| 321 | Растворитель 646 | л | 23,01 |  |
| 322 | Уайт-спирит | л | 3,835 |  |
| 323 | Бензин Б-70 | л | 38,35 |  |
| 324 | Полотно нетканое | мп | 15,34 |  |
| 325 | Бязь отбеленная | м.п. | 15,34 |  |
| 326 | Сигнальная лента | рул | 77 |  |
| 327 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) Италия | упак | 38 |  |
| 328 | Бирка кабельная | шт | 77 |  |
| 329 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 23 |  |
| 330 | Щетка-сметка | шт | 23 |  |
| 331 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 23 |  |
| 332 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 23 |  |
| 333 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 23 |  |
| 334 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 23 |  |
| 335 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 23 |  |
| 336 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 23 |  |
| 337 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 23 |  |
| 338 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 23 |  |
| 339 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 23 |  |
| 340 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 23 |  |
| 341 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 23 |  |
| 342 | Наконечник кабельный алюминиевый 16мм2 | шт | 23 |  |
| 343 | Наконечник кабельный алюминиевый 25мм2 | шт | 23 |  |
| 344 | Наконечник кабельный алюминиевый 35мм2 | шт | 23 |  |
| 345 | Наконечник кабельный алюминиевый 50мм2 | шт | 23 |  |
| 346 | Наконечник кабельный алюминиевый 70мм2 | шт | 23 |  |
| 347 | Наконечник кабельный алюминиевый 95мм2 | шт | 23 |  |
| 348 | Наконечник кабельный алюминиевый 120мм2 | шт | 23 |  |
| 349 | Наконечник кабельный алюминиевый 150мм2 | шт | 23 |  |
| 350 | Наконечник кабельный алюминиевыйй 185мм2 | шт | 23 |  |
| 351 | Наконечник кабельный алюминиевый 240мм2 | шт | 23 |  |
| 352 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 23 |  |
| 353 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 23 |  |
| 354 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 23 |  |
| 355 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 23 |  |
| 356 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 23 |  |
| 357 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 23 |  |
| 358 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 23 |  |
| 359 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 23 |  |
| 360 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 23 |  |
| 361 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 23 |  |
| 362 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 23 |  |
| 363 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 23 |  |
| 364 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 23 |  |
| 365 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 23 |  |
| 366 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 23 |  |
| 367 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 23 |  |
| 368 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 23 |  |
| 369 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 23 |  |
| 370 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 23 |  |
| 371 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 23 |  |
| 372 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 23 |  |
| 373 | Муфта 3СТп-10 (150-240) | шт | 23 |  |
| 374 | Муфта 3СТп-10 (70-120) | шт | 23 |  |
| 375 | Муфта 3СТп-10 (25-50) | шт | 23 |  |
| 376 | Муфта 3КВТп-10 (150-240) | шт | 23 |  |
| 377 | Муфта 3КВТп-10 (70-120) | шт | 23 |  |
| 378 | Муфта 3КВТп-10 (25-50) | шт | 23 |  |
| 379 | Кабель ААБЛ-10 3*70 | м | 4260 |  |
| 380 | Кабель ААБЛ-10 3*95 | м | 560 |  |
| 381 | Кабель ААБЛ-10 3*120 | м | 780 |  |
| 382 | Кабель ААБЛ-10 3*185 | м | 2070 |  |
| Раздел 9. Ремонт кабельных линий 0,4 кВ (V=17,59 км) |
| 383 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм : первые 5 м вставки | 5 м вставки | 1000 |  |
| 384 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм : каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 1000 |  |
| 385 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм : первые 5 м вставки | 5 м вставки | 759 |  |
| 386 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм : каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 759 |  |
| Раздел 10. Материалы в текущих ценах для ремонта кабельных линий 0,4 кВ |
| 387 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 106 |  |
| 388 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 106 |  |
| 389 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 106 |  |
| 390 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 106 |  |
| 391 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 106 |  |
| 392 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 106 |  |
| 393 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 106 |  |
| 394 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 106 |  |
| 395 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 106 |  |
| 396 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 176 |  |
| 397 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 176 |  |
| 398 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 176 |  |
| 399 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 176 |  |
| 400 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 176 |  |
| 401 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 176 |  |
| 402 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 176 |  |
| 403 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 176 |  |
| 404 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 176 |  |
| 405 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 176 |  |
| 406 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 176 |  |
| 407 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 176 |  |
| 408 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 176 |  |
| 409 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 88 |  |
| 410 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 88 |  |
| 411 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 88 |  |
| 412 | Изолента Terminator 19мм*20м | рул | 88 |  |
| 413 | Лакоткань | м | 17,59 |  |
| 414 | Лента ЛЭТСАР | шт | 53 |  |
| 415 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 10,554 |  |
| 416 | Бензин Б-70 | л | 87,95 |  |
| 417 | Полотно нетканое | мп | 35,18 |  |
| 418 | Бязь отбеленная | м.п. | 35,18 |  |
| 419 | Сигнальная лента | рул | 176 |  |
| 420 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) Италия | упак | 88 |  |
| 421 | Бирка кабельная | шт | 176 |  |
| 422 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 35 |  |
| 423 | Щетка-сметка | шт | 53 |  |
| 424 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 53 |  |
| 425 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 53 |  |
| 426 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 53 |  |
| 427 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 53 |  |
| 428 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 53 |  |
| 429 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 53 |  |
| 430 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 53 |  |
| 431 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 53 |  |
| 432 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 53 |  |
| 433 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 53 |  |
| 434 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 53 |  |
| 435 | Наконечник кабельный алюминиевый 16мм2 | шт | 53 |  |
| 436 | Наконечник кабельный алюминиевый 25мм2 | шт | 53 |  |
| 437 | Наконечник кабельный алюминиевый 35мм2 | шт | 53 |  |
| 438 | Наконечник кабельный алюминиевый 50мм2 | шт | 53 |  |
| 439 | Наконечник кабельный алюминиевый 70мм2 | шт | 53 |  |
| 440 | Наконечник кабельный алюминиевый 95мм2 | шт | 53 |  |
| 441 | Наконечник кабельный алюминиевый 120мм2 | шт | 53 |  |
| 442 | Наконечник кабельный алюминиевый 150мм2 | шт | 53 |  |
| 443 | Наконечник кабельный алюминиевыйй 185мм2 | шт | 53 |  |
| 444 | Наконечник кабельный алюминиевый 240мм2 | шт | 53 |  |
| 445 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 53 |  |
| 446 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 53 |  |
| 447 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 53 |  |
| 448 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 53 |  |
| 449 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 53 |  |
| 450 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 53 |  |
| 451 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 53 |  |
| 452 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 53 |  |
| 453 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 53 |  |
| 454 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 53 |  |
| 455 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 53 |  |
| 456 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 53 |  |
| 457 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 53 |  |
| 458 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 53 |  |
| 459 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 53 |  |
| 460 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 53 |  |
| 461 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 53 |  |
| 462 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 53 |  |
| 463 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 53 |  |
| 464 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 53 |  |
| 465 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 53 |  |
| 466 | Муфта 4СТп-1 (150-240) | шт | 53 |  |
| 467 | Муфта 4СТп-1 (70-120) | шт | 53 |  |
| 468 | Муфта 4СТп-1 (25-50) | шт | 53 |  |
| 469 | Муфта 4КВНТп-1 (150-240) | шт | 53 |  |
| 470 | Муфта 4ВНТп-1 (70-120) | шт | 53 |  |
| 471 | Муфта 4КВНТп-1 (25-50) | шт | 53 |  |
| 472 | Кабель АВВГ-1 4*70 | м | 1960 |  |
| 473 | Кабель АВВГ-1 4*95 | м | 3000 |  |
| 474 | Кабель АВВГ-1 4*120 | м | 5040 |  |
| 475 | Кабель АВВГ-1 4*185 | м | 7598 |  |
| Раздел 11. Воздушные линии 6 (10) кВ |
| 476 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 450 |  |
| 477 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 150 |  |
| 478 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 47,25 |  |
| 479 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору следующую после 10-й) | 1 опора в 1 провод | 189 |  |
| 480 | Замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды | 1 элемент | 396 |  |
| 481 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 1500 |  |
| 482 | Замена изолятора натяжной гирлянды | 1 изолятор | 180 |  |
| Раздел 12. Материалы в текущих ценах для ремонта воздушных линий 6 кВ |
| 483 | Опора деревянная | шт | 450 |  |
| 484 | Изолятор ПС-120Б | шт | 180 |  |
| 485 | Провод СИП-3 1х70 | м | 47250 |  |
| 486 | Изолятор ШС-10Е | шт | 1500 |  |
| 487 | Скоба СК-7-1а | шт | 36 |  |
| 488 | Зажим натяжной НБ-2-6 (трехболтовой) | шт | 180 |  |
| 489 | Зажим плашечный ПА-4-1 | шт | 54 |  |
| 490 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 150 |  |
| 491 | Колпачек К-6 (КП-22) | шт | 1500 |  |
| 492 | Приставка железобетонная ПТ-43-2 С 3407-57/87 | шт | 600 |  |
| 493 | Проволока стальная катанная ø 6,5мм | кг | 3900 |  |
| 494 | Спиральная вязка (ВС 35/50,2) | шт | 1500 |  |
| 495 | Серьга СР 7-16 | шт | 180 |  |
| Раздел 13. Воздушные линии 0,4 кВ |
| 496 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 0,38кВ | 1 опора | 450 |  |
| 497 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 30 |  |
| 498 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 120 |  |
| 499 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 8 |  |
| 500 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 200 |  |
| 501 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 460 |  |
| Раздел 14. Материалы в текущих ценах для ремонта воздушных линий 0,4 кВ |
| 502 | Опора деревянная | шт | 450 |  |
| 503 | Изолятор ТФ-20 | шт | 120 |  |
| 504 | Крючья КН-18 | шт | 120 |  |
| 505 | Колпачек К-5 | шт | 125 |  |
| 506 | Зажим плашковый ПА 2-2 | шт | 90 |  |
| 507 | Зажим плашковый ПС 2-1 | шт | 120 |  |
| 508 | Приставка железобетонная ПТ-33-2 С 3407-57/87 | шт | 650 |  |
| 509 | Проволока стальная катанная ø 6,5мм | кг | 4225 |  |
| 510 | Крюк КА-450 настенный ИЭК | шт | 1200 |  |
| 511 | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 160 |  |
| 512 | Зажим поддерживающий SO 130 4х(25-120) | шт | 1200 |  |
| 513 | Зажим анкерный клиновой для ответвлений РА 2/25 | шт | 2400 |  |
| 514 | Лента бандажная F2007 (50м.) | шт | 80 |  |
| 515 | Скрепа бандажная СОТ 36 | шт | 4000 |  |
| 516 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-95 | шт | 3400 |  |
| 517 | СИП-2 3х70+1х70 | м | 42000 |  |
| 518 | СИП-2 3х25+1х35 | м | 18000 |  |
| 519 | Наконечник кабельный алюминиевый 25мм2 | шт | 180 |  |
| 520 | Наконечник кабельный алюминиевый 35мм2 | шт | 150 |  |
| 521 | Наконечник кабельный алюминиевый 70мм2 | шт | 240 |  |
| Раздел 15. Автоматические выключатели до 1000 В |
| 522 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с ручным приводом | шт. | 46 |  |
| 523 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 49 |  |
| 524 | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 номинальный ток до 200А | шт. | 32 |  |
| 525 | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 28 |  |
| Раздел 16. Материалы в текущих ценах для ремонта автоматических выключателей до 1000 В |
| 526 | Изолента Terminator 19мм*20м | рул | 5 |  |
| 527 | Бензин Б-70 | л | 18 |  |
| 528 | Щетка-сметка | шт | 3 |  |
| 529 | Ткань обтирочная | м.п. | 25 |  |
| 530 | Автоматический выключатель типа ВА 57-35-340010 160А | шт | 32 |  |
| 531 | Автоматический выключатель типа ВА 57-39-341830 250А НР230АС/220АС ПЭ230АС | шт | 28 |  |
| Раздел 17. Щиты распределительные до 1 кВ |
| 532 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 157 |  |
| Раздел 18. Материалы в текущих ценах для ремонта щитов распределительный до 1 кВ |
| 533 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 471 |  |
| 534 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 314 |  |
| 535 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 314 |  |
| 536 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 314 |  |
| 537 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 314 |  |
| 538 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 314 |  |
| 539 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 314 |  |
| 540 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 314 |  |
| 541 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 314 |  |
| 542 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 314 |  |
| 543 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 314 |  |
| 544 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 314 |  |
| 545 | Изолента Terminator 19мм*20м | рул | 157 |  |
| 546 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 188,4 |  |
| 547 | Бензин Б-70 | л | 78,5 |  |
| 548 | Уайт-спирит | л | 78,5 |  |
| 549 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 157 |  |
| 550 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) Италия | упак | 16 |  |
| 551 | Щетка-сметка | шт | 157 |  |
| 552 | Полотно нетканое | мп | 39,25 |  |
| 553 | Бязь отбеленная | м.п. | 39,25 |  |
| 554 | Изолятор ИО-1-2,5 У3 | шт | 157 |  |
| Раздел 19. Ячейки КРУ -6- 10кВ |
| 555 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 1 группа сложности | ячейка | 70 |  |
| Раздел 20. Материалы в текущих ценах для ремонта ячеек КРУ- 6-10 кВ. |
| 556 | Электроды сварочные | кг | 70 |  |
| 557 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 350 |  |
| 558 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 140 |  |
| 559 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 140 |  |
| 560 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 140 |  |
| 561 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 140 |  |
| 562 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 140 |  |
| 563 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 140 |  |
| 564 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 140 |  |
| 565 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 140 |  |
| 566 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 140 |  |
| 567 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 140 |  |
| 568 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 140 |  |
| 569 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 140 |  |
| 570 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 140 |  |
| 571 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 140 |  |
| 572 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 140 |  |
| 573 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 14 |  |
| 574 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 14 |  |
| 575 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 14 |  |
| 576 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 35 |  |
| 577 | Уайт-спирит | л | 35 |  |
| 578 | Бензин Б-70 | л | 140 |  |
| 579 | Кисть Stayer Universal Standart флейц 50мм | шт | 210 |  |
| 580 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 14 |  |
| 581 | Полотно нетканое | мп | 70 |  |
| 582 | Бязь отбеленная | м.п. | 70 |  |
| 583 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | м2 | 35 |  |
| 584 | Изоляторы проходные ИПУ-10/630 | шт | 140 |  |
| 585 | Изолятор опорный ИОР-10/3,75 | шт | 140 |  |
| Раздел 21. Замена ограничителей перенапряжения |
| 586 | Замена ограничителей перенапряжения свыше 1 до 10кВ | один элемент | 75 |  |
| Раздел 22. Материалы в текущих ценах для замены ОПН |
| 587 | Ткань обтирочная | м.п. | 15 |  |
| 588 | ОПН-6/7,2 | шт | 30 |  |
| 589 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | шт | 45 |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

- Общие положения.

  - Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут (будут) находиться на территории Заказчика.

  - Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика с резолюцией главного инженера.

  - Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

  - Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

    - Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

    - Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

    - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

    - До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

    - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

    - Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

    - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

    - Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

    - Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

  - Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

  - Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

  - При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

- Обязанности Заказчика.

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

  - Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

  - Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

- Заказчик имеет право

  - В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

  - В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

- Особые условия.

  - Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

  - Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

  - Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

  - Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

  - Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

- Меры ответственности

  - В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

  - За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ, Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

  - При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

  - не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

  - не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;

  - не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;

  - несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,

  - привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.