Общество с ограниченной ответственностью

«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

____________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН 1162468082094, ИНН 2466172249, КПП 246601001, р/с 40702810231000006300 в Красноярском отделении № 8646 ПАО СБЕРБАНК г.Красноярск, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627, Юр. адрес: 660048, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А, Почтовый адрес: 660004, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2017 г

Приложение № 1 к

Закупочной документации № 15-2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппарата для испытания масла

1.	Наименование работ, услуг (тема): поставка аппарата для испытания масла для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2.	Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3.	Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2017 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2017 год;

- производственная необходимость.

4.	Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2017 г.

5.	Наименования договора: поставка аппарата для испытания масла для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

6.	Срок выполнения работ, оказания услуг по договору: с момента заключения договора  до 15.11.2017.

7. Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию.

8. Исполнитель (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры.

9. Основные требования к поставляемым товарам:

- поставка только сертифицированной продукции

10. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

11. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- акт приема/передачи;

- счёт.

12. Общие требования:

12.1.	Аппарат, далее по тексту «товар», должен сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; должен соответствовать заявленным характеристикам, должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и должен поставляться только с государственной метрологической поверкой.

12.2.	Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, отремонтированных либо восстановленных.

12.3.	На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

12.4.	Качество товара должно соответствовать ГОСТ (ГОСТ 1516.2-97 «Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»), действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификат о соответствии ГОСТ по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

12.5. Товар должен содержать полные наименования (торговые марки, модели).

12.6. Товар должен поставляться полностью комплектным.

12.7.	Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

13. Требования к аппарату для испытания масла.

13.1. Аппарат для испытания масла предназначен для определения величины пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков, работающих в качестве изолятора в высоковольтных устройcтвах.

13.2. Аппарат для испытания масла рассчитан для эксплуатации в лабораторных условиях, в капитальных жилых и других подобного типа помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от +10 до +35 ºС. Относительная влажность – не более 80 % при +25 ºС и при более низких температурах без конденсации влаги и атмосферном давлении в пределах от 630 до 800 мм рт. ст.

13.3. Согласно ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81) "Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний" аппаратура для испытания жидких диэлектриков должна соответствовать следующим требованиям:

-Объем измерительной ячейки - 400 куб. см.

-Расстояние между электродами в измерительной ячейке - 2,5 мм.

-Максимальное рабочее напряжение аппарата должно быть не менее 90 кВ.

-Синусоидальная форма испытательного напряжения.

13.4. Интенсивность электромагнитного поля, создаваемого аппаратом для испытания масла на рабочем месте оператора, не должна превышать предельно допустимого уровня, приведенного в СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".

13.5. Миллиамперметр, установленный в аппарате для испытания масла, должен иметь калибровочное клеймо.

14.	Гарантийные обязательства

14.1. Гарантийный срок на товар- 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

14.2. В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

14.3.	Весь поставляемый товар должен сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

15. Состав закупки: в соответствии со спецификацией. Приложение № 1 к настоящему техническому заданию.

Приложение №1

1 л. в 1 экз.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Технические характеристики аппарата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр | Значение |
| 1 | Аппарат для испытания масла | 1 | Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение) | 90 кВ* |
|  |  |  | Наибольшая потребляемая мощность | 0,5 кВА* |
|  |  |  | Объем измерительной ячейки | 400 куб. см.* |
|  |  |  | Напряжение питания | (220 ± 11) В, 50 Гц* |
|  |  |  | Габариты аппарата (ДхШхВ), мм | не более 490х364х345** |
|  |  |  | Масса НЕТТО, кг | не более 35** |

* Значения показателя, которые не могут изменяться

** Значения показателя, которые могут изменяться

Комплектация поставляемого аппарата для испытания масла

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Аппарат для испытания масла | 1 |
| Ячейка измерительная для аппарата для испытания масла | 2 |
| Кабель сетевой | 1 |
| Провод заземления | 1 |
| Шаблон калибр | 1 |
| Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 10x12 ГОСТ 2839-71 | 2 |
| Вставка плавкая ВП-2Б- 5А | 2 |
| Паспорт | 1 |