Общество с ограниченной ответственностью

«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

____________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН 1162468082094, ИНН 2466172249, КПП 246601001, р/с 40702810231000006300 в Красноярском отделении № 8646 ПАО СБЕРБАНК г.Красноярск, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627, Юр. адрес: 660048, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А, Почтовый адрес: 660004, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2017 г

Приложение № 1 к

Закупочной документации № 16-2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трассоискателя

1.	Наименование товара (тема): поставка трассоискателя для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2.	Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3.	Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2017 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2017 год;

- производственная необходимость.

4.	Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2017 г.

5.	Наименования договора: поставка трассоискателя для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

6.	Срок поставки товара по договору: с момента заключения договора до 20.11.2017.

7. Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию.

8. Поставщик (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры.

9. Основные требования к поставляемым товарам:

- поставка только сертифицированной продукции

10. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

11. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- акты приема/передачи;

- счёт.

12. Общие требования:

12.1.	Трассоискатель, далее по тексту «товар», должен сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; должен соответствовать заявленным характеристикам, должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и должен поставляться только с государственной метрологической поверкой.

12.2.	Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, отремонтированных либо восстановленных.

12.3.	На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

12.4.	Качество товара должно соответствовать ГОСТ (ГОСТ 1516.2-97 «Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»), действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификат о соответствии ГОСТ по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

12.5.	Товар должен содержать полное наименование (торговые марки, модели).

12.6. Товар должен поставляться полностью комплектным.

12.7.	Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

13. Требования к трассоискателю.

13.1. Трассоискатель предназначен для обнаружения коммуникаций с помощью линейного передатчика (активное обнаружение), для обнаружения коммуникаций только с помощью трассоискателя (пассивное обнаружение), для поиска видеокамеры (если она оборудована передатчиком): всех систем с инспекционными камерами (512 Гц); кроме того, осуществляется поиск передатчиков 33 кГц, 640 Гц, для поиска зонда, прикрепленного к кабелю или к промывочному шлангу, плавающего передатчика.

13.2. Трассоискатель должен измерять глубину залегания и автоматически отображать ее в реальном времени, бесконтактно определять значения наведённого тока и силы электромагнитного поля, идущего от коммуникации, усиление и ослабление силы принимаемого сигнала должно проводиться автоматически и отображаться на дисплее в режиме реального времени, избавляя пользователя от лишних манипуляций с прибором.

13.3. Трассоискатель должен обладать возможностью поиска в пассивном режиме всех основных металлических коммуникаций, по которым уже проходит электромагнитный сигнал: силовой кабель, трубопровод с катодной защитой, телефонный кабель.

13.4. Трассоискатель должен иметь дисплей и работать с повышенными частотами, для облегчения поиска в условиях высокого сопротивления.

13.5. Трассоискатель должен осуществлять в одном режиме поиск всех сигналов до 35 кГц и автоматически выбирать наилучшую полосу частот.

13.6. У трассоискателя на дисплее должен отображаться угол, на который необходимо повернуть прибор, чтобы попасть точно на коммуникацию.

13.7. Трассоискатель должен иметь компактные размеры, корпус прибора выполнен из прочного и легкого пластика.

14.	Гарантийные обязательства

14.1. Гарантийный срок на товар- 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

14.2. В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

14.3.	Весь поставляемый товар должен сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

15. Состав закупки: в соответствии со спецификацией. Приложение № 1 к настоящему техническому заданию.

Приложение №1

2 л. в 1 экз.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Технические характеристики аппарата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр | Значение |
| 1 | Трассоискатель | 1 | Интенсивность сигнала | Нелинейная зависимость* |
|  |  |  | Источник электропитания | 4 батареи "C"-типа; 1,5 В; щелочные (ANSI / NEDA 14A, IEC LR14) или аккумуляторы 1,2 В NiMH или NiCad* |
|  |  |  | Активное обнаружение коммуникации | 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц и 33 кГц* |
|  |  |  | Номинальное напряжение, питание | 6 В, 550 мА* |
|  |  |  | Пассивное обнаружение линии электропередачи переменного тока | 50 / 60 Гц* |
|  |  |  | Зонд | 16 Гц, 512 Гц, 640 Гц, 16 кГц, 33 кГц* |
|  |  |  | Рабочая температура | от -20°C до +50°C** |
|  |  |  | Влажность | от 5% до 95% (относительная)** |
|  |  |  | Температура хранения | от -20°C до +60°C** |
|  |  |  | Вес с батареями | Не более 2,5 кг** |

* Значения показателя, которые не могут изменяться

** Значения показателя, которые могут изменяться

Комплектация поставляемого трассоискателя

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Трассоискатель | 1 |
| Кейс для транспортировки приемника | 1 |
| Документация | 1 |
| Видеодиск с обучением (DVD) | 1 |
| Маркеры и держатель стойки | 1 |
| Элемент питания С-типа (щелочной) | 4 |