ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

ИНН/КПП 2466172249/246601001, Р/сч. 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК к/сч. 30101810800000000627 БИК 040407627  Юр. адрес: 660048  г. Красноярск, ул. Маерчака, д.104А, почтовый адрес: 660004, г. Красноярск Ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г.

Приложение № 1 к

Закупочной документации № 1-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения.

- Наименование закупки (тема): поставка компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения для ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

- Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

- Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в компьютерной технике, организационной (офисной) технике, программном обеспечении на 2018 год;

- производственная необходимость.

- Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2018 г.

- Наименование (предмет) договора: поставка компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

- Срок поставки товара по договору: с момента заключения по 31.12.2018г. (по заявке заказчика в течение 5 дней с момента получения заявки).

- Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию. Если при исполнении договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объём поставки компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный до-говором объём поставки компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объёму поставки компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения исходя из установленной в договоре цены единицы поставки компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема поставки компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы поставки. Объём поставки компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения, предусмотренный договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости увеличения объёма поставки компьютерной техники, организационной (офисной) техники, программного обеспечения, прямо не предусмотренных договором, но необходимость предоставления, которых предусмотрена договором.

- Цена Договора: включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, расходы на его транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие возможные платежи. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цены товаров, указанные в Спецификации, являются твердыми и изменению не подлежат.

- Исполнитель (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры.

- Основные требования к поставляемому товару:

- поставка только лицензионного программного обеспечения (экземпляр программы) или передача неисключительных прав на использование, подтверждаемое документами на право распространения данных программных продуктов;

- программное обеспечение должно обладать свойствами и характеристиками продукта, процесса или услуги, которые обеспечивают способность удовлетворять заявленным или подразумеваемым потребностям заказчик.

- Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров, 1.

- Перечень документации, представляемой вместе с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- акты приема/передачи товара;

- счёт.

- Общие технические требования:

13.1	Требования к оборудованию.

13.1.1.	Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональные компьютеры должны иметь сертификаты соответствия, безопасности и качества производства.

13.1.2.	Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, если иное не установлено в Закупочной документации. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость с оборудованием, используемым Заказчиком.

13.1.3.	Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели, соответствующие Спецификации.

13.1.4.	Качество поставляемой продукции должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001 и ГОСТ РФ.

13.1.5.	Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

13.1.6.	Перечень оборудования должен содержать полные наименования (торговые марки, модели и коды производителя) материнских плат, процессоров, охладителей внутри корпусных и процессоров, оперативной памяти, накопителей на жестких магнитных дисках, приводов оптических дисков, видеоадаптеров, корпусов, клавиатур, манипуляторов типа «мышь», а также любых других дополнительных контроллеров и устройств (за исключением встроенных компонентов).

13.1.7.	Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

13.1.8.	В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

13.1.9.	Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТР, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

13.2.	Требования к программному обеспечению.

13.2.1.	Программное обеспечение (ПО) должно быть локализованным для Российской Федерации и поставляться предустановленным на персональных компьютерах. Должны поставляться наиболее современные версии и модификации ПО. Допускается поставка вместе с комплектом ПО дополнений и исправлений, размещенных на отдельных носителях.

13.2.2.	Перечень поставляемого ПО должен содержать полную информацию о точных наименованиях, версиях, производителях, кодах продуктов и наличие русификации всех программных продуктов, предлагаемых к поставке, как в составе оборудования, так и поставляемых отдельно.

13.3.	Гарантийные обязательства и техническая поддержка.

13.3.1.	Гарантийный срок на системные блоки персональных компьютеров должен составлять не менее 36 месяцев, а на остальное оборудование – не менее 12 месяцев со дня поставки. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.

13.3.2.	Гарантийное обслуживание системных блоков персональных компьютеров должно производиться в сервисном центре, находящемся в пределах г. Красноярск.

13.3.3.	Все поставляемое оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

13.3.4.	Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока.

Приложение

1. Спецификация - на 9 л. в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Позиция | Характеристики* | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок в составе: | 10 |
|  | 1.1 | Процессор | Максимальная тактовая частота: не менее 3,5 Ггц Гнездо процессора Socket LGA1151 Количество ядер 2 Кэш L1 64 Кб x2 Кэш L2 512 Кб x2 Кэш L3 3072 Кб x2 |  |
|  | 1.2 | Система охлаждения | Тип подшипника скольжение. Совместимый с процессором (п. 1.1) и материнской платой (п. 1.3) |  |
|  | 1.3 | Материнская плата | Форм фактор: MicroATX Тип памяти: DDR4 DIMM Количество слотов памяти: не менее 2 Двухканальный режим памяти: есть Контроллер SATA: есть Количество разъемов SATA 6Gb/s: не менее 4 Общее количество интерфейсов USB 3.0: не менее 2 Общее количество интерфейсов USB 2.0: не менее 2 Количество интерфейсов hdmi: 1 Количество интерфейсов d-sub (vga): 1 Пропускная способность Ethernet: 1000 Мбит/с Используется 100% конденсаторов с твердым полимером |  |
|  | 1.4 | Оперативная память | Объем: не менее 4 Гб Тип памяти: DDR4 DIMM Форм-фактор: DIMM |  |
|  | 1.5 | Твердотельный накопитель | Форм-фактор: 2.5" Объем: не менее 120 Гб Интерфейс: SATA: 6Gb/s (SATA-III) Контроллер: Samsung MGX Тип чипов: 3D V-NAND Скорость записи/Скорость чтения: 520/540 Мб/с |  |
|  | 1.6 | Корпус | Форм фактор: MicroATX Ключевые особенности: Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов. Материал: Сталь толщиной не менее 0.6 мм, пластик Разъемы на верхнем торце передней панели: 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 1 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП. Расположение портов: на верхней панели Охлаждение корпуса: 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней панели, 1 вентилятор: 120 x 120 мм на передней стенке |  |
|  | 1.7 | Блок питания | Защита: защита от коротких замыканий (SCP), защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), защита от перегрузки (OPP/OLP) Охлаждение блока питания: 1 вентилятор: 120 x 120 мм Стандарт АТХ: v.2.3 Мощность блока питания: не менее 400вт |  |
|  | 1.8 | Оптический привод | Тип: DVD±RW Интерфейс: SATA Размещение: внутренний Механизм загрузки дисков: автоматический лоток |  |
| 2 | Комплектующие для сервера HP Proliant DL160 G6 (589725-B21) |  |
|  | 2.1 | Салазка-переходник | Салазка-переходник для установки дисков 2.5” в лоток 3.5” | 2 |
|  | 2.2 | Блок питания | Совместимый с сервером (п. 2) | 1 |
|  | 2.3 | Оперативная память | Совместимый с сервером (п. 2) Объем: 8 Гб Поддержка ECC | 6 |
|  | 2.4 | Твердотельный накопитель | Объем: не менее 480 Гб Форм фактор: 2,5” Применение: файловые серверы, ЦОД, веб-серверы Совместим с сервером (п. 2) и салазкой-переходником (п. 2.1) Интерфейс: SATA: 6Gb/s (SATA-III) | 2 |
| 3 | Комплектующие для сервера HP Proliant DL360 G7 (588062-B21) |  |
|  | 3.1 | Процессор | Совместимый с сервером (п. 3) | 1 |
|  | 3.2 | Оперативная память | Совместимый с процессором п. 3.1 и сервером п. 3 Объем памяти: 8 Гб Поддержка ECC | 12 |
|  | 3.3 | Радиатор для процессора | Совместимый с процессором (п. 3.1) и сервером (п. 3) | 1 |
|  | 3.4 | Вентилятор для обдува ЦП и ОЗУ | Совместимый с сервером (п. 3) | 1 |
|  | 3.5 | Жесткий диск | Совместимый с сервером (п. 3) Объем: не менее 900 Гб Тип накопителей SAS 6G 10K rpm Интерфейс: SATA 6Gb/s Оригинал Форм фактор: 2.5” | 8 |
| 4 | Клавиатура | интерфейс подключения USB; количество клавиш – не менее 104; раскладка: кириллицы – Windows, цвет кириллицы – синий, цвет латиницы – белый; | 10 |
| 5 | Манипулятор типа «мышь» | интерфейс подключения USB тип мыши: оптическая лазерная колесо прокрутки: есть длина провода: не менее 1.8 м. | 10 |
| 6 | Монитор | диагональ экрана: не менее 23.8» Яркость: 250 кд/м2 Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° Технология изготовления матрицы: IPS входы: HDMI, VGA (D-Sub) Наличие динамиков | 10 |
| 7 | МФУ | Цвет красителя картриджа: черный Технология печати: Лазерная монохромная Градаций (bit) серого цвета: 8 (256 градаций цвета) Память принтера/МФУ: 512 Мб ЖК-дисплей: есть ADF (податчик оригиналов): двусторонний Duplex unit (модуль двусторонней печати): Есть Размеры 417 x 412 x 437 мм Технология Ecosys | 5 |
| 8 | Картридж | Совместимый с МФУ (п. 7) | 5 |
| 9 | Проводной IP телефон | Высота не менее 140 мм и не более 150 мм Длина не менее 180 мм и не более 190 мм Поддержка питания по POE Подсветка экрана Поддержка нескольких SIP серверов Поддержка технологии Autoprovision по протоколу TFTP | 17 |
| 10 | Беспроводной IP телефон | Размер трубки: (Ш*Г*В) 176мм*50мм*24мм Размер станции: (Ш*Г*В) 153мм*53мм*23мм Поддержка питания по POE Поддержка нескольких SIP серверов Поддержка технологии Autoprovision по протоколу TFTP Крепление: на стол и на стену Зона покрытия внутри помещения: 20м ~ 50м Зона покрытия вне помещения: 300м Удаленная записная книга XML, LDAP | 1 |
| 11 | Репитер для беспроводного IP телефона | Совместимый с беспроводным IP телефоном (п. 11) | 1 |
| 12 | ОЗУ для МФУ | Совместимый с МФУ (п. 7) Объем памяти: 1 Гб | 3 |
| 13 | Твердотельный накопитель | Форм-фактор: 2.5" Объем: не менее 500 Гб Интерфейс: SATA: 6Gb/s (SATA-III) Контроллер: Samsung MGX Тип чипов: 3D V-NAND Скорость записи/Скорость чтения: 520/540 Мб/с | 1 |
| 14 | IP камера уличная | Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS Чувствительность: 0.005лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/100,000с Объектив: 2.8мм Угол обзора объектива: 98° Максимальное разрешение: 2048×1536 Дальность ИК подсветки: до 30 м. Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af, class 3) | 32 |
| 15 | IP камера внутренняя | Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS Скорость электронного затвора 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК Объектив: 2,8 мм Разрешение не менее 2688×1520 Детекция движения, Обнаружение пересечения линии, вторжения в область Стандарт Wi-Fi IEEE802.11b/g/n Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M Ethernet Аудиовход 1 встроенный микрофон Питание DC12В/ PoE(802.3af) | 5 |
| 16 | Кабель UTP витая пара уличная | Материал проводника: чистая медь Сечение не менее 0,50 Длина в бухте не менее 305м. | 10 |
| 17 | Кабель UTP витая пара внутренняя | Материал проводника: чистая медь Сечение не менее 0,50 Длина в бухте не менее 305м. | 16 |
| 18 | Патч-панель | Категория: 5e Полоса пропускания, МГц: 100 МГц Исполнение: неэкранированное Количество портов: 48 Тип разъёмов: RJ45/8P8C Материал контактов в разъёме: Фосфористая бронза Материал покрытия контактов: Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд) Тип IDC контактов (заделка): 110, совместимый с KRONE Допустимый диаметр проводников: ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм) Соответствие стандартам: превышение требований стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 | 3 |
| 19 | Патч-панель | Категория: 5e Полоса пропускания, МГц: 100 МГц Исполнение: неэкранированное Количество портов: 24 Тип разъёмов: RJ45/8P8C Материал контактов в разъёме: Фосфористая бронза Материал покрытия контактов: Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд) Тип IDC контактов (заделка): 110, совместимый с KRONE Допустимый диаметр проводников: ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм) Соответствие стандартам: превышение требований стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 | 3 |
| 20 | Кабельный органайзер горизонтальный | Глубина колец: 40 мм. Материал колец: сталь 2,2 мм. Материал несущей конструкции: сталь 1,6 мм Монтаж: шкаф или стойка 19” | 6 |
| 21 | Кабельный органайзер вертикальный | Цвет: серый Глубина: 93 мм Высота: 67 мм Ширина 16 мм | 30 |
| 22 | Блок розеток | Количество передних разъемов: 8 Максимальная сила тока: 16А Отсоединяемый шнур питания С выключателем Монтаж в стойку 19” | 2 |
| 23 | Патч-корд RJ-45 | Длина: 3 метра Литой | 30 |
| 24 | Патч-корд RJ-45 | Длина: 0,3 метра Литой | 200 |
| 25 | Шкаф настенный | Высота: 15U Ширина: 600 мм Длина: 350 мм Боковые стенки: съемные Передняя дверь: стеклянная | 1 |
| 26 | Смартфон | Тип: смартфон Тип корпуса: классический Конструкция: влагозащита по стандарту IP68, ударопрочный корпус Управление: сенсорное Кол-во SIM: 2 Диагональ: не менее 4,7 дюйма Устойчивое к царапинам стекло Разрешение экрана: не менее 1280х720 пикселей Тыловая камера: 13 Мп, вспышка Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC Спутниковая навигация: GPS/ГЛОНАСС Наличие PTT Объем встроенной памяти: не менее 32 Гб Объем оперативной памяти: не менее 3 Гб Функция быстрой зарядки Емкость аккумулятора: не мене 4500 мА*ч Датчики: освещенности, приближения, компас | 4 |
| 27 | Лицензии антивирусное ПО | Совместимость с ПК Совместимость с устройствами Android | 35 |
| 28 | Программное обеспечение | Office 2016 | 12 |
| 29 | Программное обеспечение | Windows 10 Pro | 12 |
| 30 | Программное обеспечение | Microsoft Visio 2016 Standart | 1 |
| 31 | Программное обеспечение | ПО для резервного копирования Возможность инкрементальной копии Возможность копирования в несколько мест хранения резервной копии Возможность работы с облачными сервисами Пожизненная лицензия | 2 |
| 32 | Программное обеспечение | Windows Server 2016 Standart | 3 |
| 33 | LED телевизор | Диагональ не менее 32’ Тип подсветки Edge LED Угол обзора 178° / 178° Процессор HyperReal | 1 |
| 34 | Коммутатор | Управляемый коммутатор Пропускная способность: не менее 104 Гбит/с Количество портов RJ-45: 52шт. Память RAM: 128 мб Память flash: 16мб Поддерживается: IEEE 802.1Q Размеры (ширина x высота x глубина): 440 x 45 x 257 мм | 2 |
| 35 | Коммутатор | Управляемый коммутатор Гигабитные порты: 4шт. Порты fast Ethernet POE: 24шт. Поддержка 802.1Q Размеры (ширина x высота x глубина): 440 x 45 x 257 мм Максимальная мощность на 1 порт PoE 30Вт Суммарная мощность PoE 180 Вт | 3 |
| 36 | Программное обеспечение | ПО для резервного копирования Возможность инкрементальной копии Возможность копирования в несколько мест хранения резервной копии Возможность работы с облачными сервисами | 3 |
| 37 | Ноутбук | Корпус: металлический Процессор: Intel® Core™ i5-8250U Оперативная память: не менее 8 Гб DDR4 2133 МГц Жесткий диск: не менее 1 Тб Матрица: FullHD IPS Экран: матовый, 15,6 дюйма Тип видеосистемы: дискретная, не менее 4 Гб памяти Кол-во интерфейсов LAN: 1 Кол-во разъёмов HDMI: 1 Кол-во портов USB 3.0: 2 Наличие интерфейса Thunderbolt Размеры (Ш x Г x В): 378 x 260 x 220 | 1 |
| 38 | Сумка для ноутбука | Совместим с ноутбуком (п. 37) Материал: полиэстер | 3 |
| 39 | МФУ в составе: | 1 |
|  | 39.1 | МФУ | Общий тип: МФУ цветное формата А3 Технология: Цветное лазерное устройство на HyPAS™ платформе Производительность: до 40/20 цветных и чёрно-белых страниц в минуту в формате A4/A3 Разрешение: 1 200 x 1 200 точек на дюйм, 2-х битная глубина (эквивалент качества печати 4 800 x 1 200 точек на дюйм) Габаритные размеры (Ш x Г x В) : 602 x 665 x 790 мм Память: Оперативная память на 4 Гб, твердотельный накопитель (SSD) на 8 Гб + жесткий диск на 320 Гб Входная емкость: Универсальный податчик на 150 листов плотностью 52-300 г/м² (для баннеров - 135-165 г/м²) и форматов A6R-SRA3 (320 x 450 мм), табулированной бумаги (136-256 г/м²), баннеров макс. формата 320 х 1 220 мм; 2 универсальные кассеты для бумаги на 500 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов 105 x 148 – 320 x 450 мм Дуплекс: Дуплексный блок в стандартной комплектации поддерживает печать на бумаге плотностью 64-256 г/м² и форматов A6R-SRA3 (320 x 450 мм) Выходной лоток: 500 листов лицевой стороной вниз Процессор: Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 Ггц Эмуляция: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместим с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS- и OpenXPS-файлов Максимальный формат сканирование/копирования: А3 Особенности сканирования: Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, сканирование на жесткий диск, TWAIN-сканирование, WSD-сканирование Скорость сканирования: (формат A4, разрешение 300 точек на дюйм с DP-7110) для ч/б изображений: 180 в минуту, для цветных изображений: 180 в минуту Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT | 1 |
|  | 39.2 | Автоподатчик оригиналов | Тип: автоматический податчик (реверсивный) Габариты: (Ш x Г x В) 593 x 535 x 146 мм Емкость: Бумага: | 1 |
|  | 39.3 | Лоток для документов | Совместимый с МФУ (п. 39.1) | 1 |
|  | 39.4 | Тумба | Материал: металл Совместим с МФУ (п. 39.1) Габариты: (Ш x Г x В) 598 x 691 x 306.3 мм | 1 |
|  | 39.5 | Направляющая для баннеров | Габариты: (Ш x Г x В): 250 x 374 x 152 мм Бумага: 320 x 1 220 мм Емкость: 10 листов | 1 |
|  | 39.6 | Комплект картриджей | Чёрный тонер на 30,000 страниц. Средний расход тонера при 5% заполнении формата А4 Бирюзовый тонер на 20.000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4 Малиновый тонер на 20.000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4 Жёлтый тонер на 20.000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4 | 2 |

* Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  По позиции 2.1 Спецификации допускается поставка изделия в состоянии Б/У.

Эквивалентность товара будет определяться исходя из качественных характеристик товара, предлагаемого к поставке участником закупки, аналогичных либо лучше тех качественных характеристик товара, указанных Заказчиком в соответствии с его потребностью.