ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

ИНН/КПП 2466172249/246601001, Р/сч. 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК к/сч. 30101810800000000627 БИК 040407627  Юр. адрес: 660048  г. Красноярск, ул. Маерчака, д.104А, почтовый адрес: 660004, г. Красноярск Ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г

Приложение № 1 к

Закупочной документации № 12-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Выполнение работ по ремонту маслоприемников силовых трансформаторов 1Т, 2Т».

- Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

- Основание для выполнения работ.

  - Ведомость объемов работ по ремонту маслоприемников силовых трансформаторов ПС-17, ГПП-1, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1.

  - ПУЭ п. 4.2.69.

- Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- производственная необходимость.

- Цель выполнения работ.

  - Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» и приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов.

- Общие требования.

При ремонте маслоприемников силовых трансформаторов ПС-17 ГПП-1:

- работы выполняются по наряду-допуску в действующих электроустановках  на правах командированного персонала;

- предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории ОРУ-110кВ;

- выполнение работ  по разборке и демонтажу существующих маслоприемников;

- выполнение разработки грунта для производства строительно-монтажных работ;

- выполнение работ по бетонной подготовке дна и бортов маслоприемника с армированием слоев в соответствии с действующими нормами и правилами.

- Требования к выполнению работ:

  - Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ.

  - Работа по ремонту маслоприемников включает в себя:

- демонтаж существующей бетонной подготовки;

- вывоз строительного мусора и грунта;

- разработка грунта под маслоприемники;

- устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5) дна маслоприемника с армированием;

- устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5) бортика маслоприемника с армированием;

- монтаж переходных мостиков (лестниц).

  - Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются стороной Заказчика. Особое внимание уделяют качеству изделий и материалов.

  - Капитальный ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПТЭ, ПУЭ и др.).

- Работы выполнить в  II-III квартале 2018 года, в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Заключительный этап выполнения работ с их приемкой- до 31.10.2018.

  - Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

    - Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.

Подрядная организация должна иметь собственную либо арендованную специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, комплект инструмента и приспособлений.

    - Работы выполняются в соответствии технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

    - Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика и при необходимости, отключение ремонтируемых объектов и подготовку рабочего места.

    - Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда возлагается на Подрядчика.

    - Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил по охране труда и отстранять от работы, при нарушениях. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство Подрядной организации.

- Требования к Подрядчику: персонал подрядчика должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с соответствующей группой по электробезопасности, допуск к специальным видам работ (в т.ч. электрогазосварке), полученный в соответствии с законодательством РФ.

- Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

- Обязанности Подрядчика:

  - Подрядчик приобретает строительные конструкции и материалы, требуемые для выполнения работ.

  - Все материалы и строительные конструкции, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

  - Окончательная приемка материалов и строительных конструкций производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

  - Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

  - Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

  - Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы.

  - При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

  - Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

  - По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующих НТД;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции и материалы;

- акты скрытых работ;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

- Гарантийный срок.

  - На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.

  - Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Приложение №1 – Ведомость объемов работ;

Приложение №2 – Локальный сметный расчет;

Приложение №3 – Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы Маслоприемник - 2шт |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2 |  |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2 | 1 т | 20 |  |
| 3 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 20 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы Маслоприемник - 2шт |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 |  |
| 5 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 20 |  |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2 | 1 т | 20 |  |
| Дно |
| 7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,32 |  |
| 8 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,896 |  |
| Бортик |
| 9 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 конструкций | 2,724 |  |
| 10 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,155 |  |
| 11 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,6975 |  |
| Лестницы |
| 12 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 13 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,1 |  |
| 14 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,1 |  |

Приложение № 2

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы Маслоприемник - 2шт |
| 1 | ТЕРр68-12-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2 20/100 | 9948,64 | 2326,43 | 7622,21 | 466,47 | 1990 | 465 | 1525 | 93 |
| 2 | 310-3010-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2 | 1 т | 20 | 32,6 |  | 32,6 |  | 652 |  | 652 |  |
| 3 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 20 | 54,01 | 4,77 | 49,24 |  | 1080 | 95 | 985 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы Маслоприемник - 2шт |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 20/100 | 1381,38 | 1381,38 |  |  | 276 | 276 |  |  |
| 5 | 311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 20 | 5,73 |  | 5,73 | 0,43 | 115 |  | 115 | 9 |
| 6 | 310-3010-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2 | 1 т | 20 | 32,6 |  | 32,6 |  | 652 |  | 652 |  |
| Дно |
| 7 | ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,32 32/100 | 67006,45 | 1614,6 | 2206,49 | 267,48 | 21442 | 517 | 706 | 86 |
| 8 | ТЕР06-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,896 32*0,028 | 10179,55 | 128,8 | 54,49 | 2,38 | 9121 | 115 | 49 | 2 |
| Бортик |
| 9 | ТЕР06-01-087-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 конструкций | 2,724 (45,4*0,3*2)/10 | 840,3 | 148,99 | 589,76 | 74,89 | 2289 | 406 | 1607 | 204 |
| 10 | ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,155 15,5/100 | 67006,45 | 1614,6 | 2206,49 | 267,48 | 10386 | 250 | 342 | 41 |
| 11 | ТЕР06-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,6975 15,5*0,045 | 10179,55 | 128,8 | 54,49 | 2,38 | 7100 | 90 | 38 | 2 |
| Лестницы |
| 12 | ТЕР09-03-029-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,1 0,050*2 | 1302,61 | 350,24 | 861,81 | 83,98 | 130 | 35 | 86 | 8 |
| 13 | ТСЦ-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,1 0,050*2 | 5997,87 |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 14 | ТСЦ-204-0056 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,1 0,050*2 | 848,64 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 55918 | 2249 | 6757 | 445 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах "Перевод в цены 1 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) ОЗП=17,48; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,48; МАТ=5,02" | 321657 | 39313 | 46845 | 7779 |
| Накладные расходы | 42024 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4824) (Поз. 4) | 3280 |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 752) (Поз. 12-14) | 579 |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 1818) (Поз. 3, 5) | 1545 |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 9754) (Поз. 1) | 8584 |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19281) (Поз. 7-8, 10-11) | 17160 |  |  |  |
| 102% = 120%*0,85 ФОТ (от 10663) (Поз. 9) | 10876 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21515 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4824) (Поз. 4) | 1495 |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 11572) (Поз. 1, 3, 5) | 5555 |  |  |  |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19281) (Поз. 7-8, 10-11) | 8484 |  |  |  |
| 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10663) (Поз. 9) | 5545 |  |  |  |
| 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 752) (Поз. 12-14) | 436 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 32176 |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 8293 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 11856 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 9599 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 281288 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 36265 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 5719 |  |  |  |
| Итого | 385196 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 235499 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 46845 |  |  |  |
| ФОТ | 47092 |  |  |  |
| Накладные расходы | 42024 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21515 |  |  |  |
| НДС 18% от 385196 | 69 335,28 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 454 531,28 |  |  |  |

Приложение № 3

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Общие положения.

  - Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

  - Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

  - Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

  - Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

    - Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

    - Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

    - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

    - До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

    - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

    - Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

    - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

    - Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья работников.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

    - Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

  - Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

  - Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

  - При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

- Обязанности Заказчика.

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

  - Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

  - Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

- Заказчик имеет право

  - В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

  - В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

- Особые условия.

  - Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

  - Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

  - Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

  - Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

  - Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

- Меры ответственности

  - В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

  - За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

  - При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

  - не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

  - не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;

  - не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;

  - несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,

  - привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.