Общество с ограниченной ответственностью

«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

____________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН 1162468082094, ИНН 2466172249, КПП 246601001, р/с 40702810231000006300 в Красноярском отделении № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627, Юр. адрес: 660048, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марчука, д. 104А, Почтовый адрес: 660004, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г.

Приложение № 1 Закупочной документации № 17-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку аппарата для испытания масла.

- Наименование товара (тема): поставка аппарата для испытания масла для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

- Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

- Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- производственная необходимость.

- Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2018 г.

- Наименование предмета договора: поставка аппарата для испытания масла для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

- Срок поставки товара по договору: с момента заключения договора по заявке Заказчика: в течение 10 дней с момента получения заявки.

- Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

- Поставщик (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры.

- Основные требования к поставляемым товарам:

- наличие декларации соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- наличие декларации соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»;

- ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

- ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81) «Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний».

- Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

- Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- акты приема/передачи;

- счёт.

- Общие требования:

  - Аппарат, далее по тексту «товар» должен соответствовать заявленным характеристикам, должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и должен поставляться только с государственной метрологической поверкой.

  - Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, отремонтированных либо восстановленных. Год изготовления поставляемого товара- не ранее 2017 года.

12.3.	На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

12.4.	Качество товара должно соответствовать ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции», действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

12.5.	Предлагаемый к поставке товар должен содержать полные наименования (торговые марки, модели).

12.6. Товар должен поставляться полностью комплектным.

12.7. Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТР, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к аппарату для испытания масла.

  - Аппарат для испытания масла предназначен для испытания на пробой трансформаторного масла и любых жидких диэлектриков напряжением до 110 кВ.

  - Аппарат предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 0 до +40˚С и относительной влажности до 80% при температуре 25 ˚С.

  - Согласно ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81) "Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний" аппаратура для испытания жидких диэлектриков должна соответствовать следующим требованиям:

- Объем измерительной ячейки - 400 куб. см.

- Расстояние между электродами в измерительной ячейке - 2,5 мм.

- Максимальное рабочее напряжение аппарата должно быть не менее 90 кВ.

- Синусоидальная форма испытательного напряжения.

  - Интенсивность электромагнитного поля, создаваемого аппаратом для испытания масла на рабочем месте оператора, не должна превышать предельно допустимого уровня, приведенного в СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

  - Миллиамперметр, установленный в аппарате для испытания масла, должен иметь калибровочное клеймо.

  - Аппарат должен иметь следующие элементы:

- Полностью автоматический цикл измерений без участия оператора;

- ЖК-экран, на котором отображаются все параметры и результаты замеров;

- Элементы защиты персонала от поражения током;

- Звуковая сигнализация окончания измерения;

- Связь с компьютером через USB разъем (результаты замеров, калибровка);

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на товар- 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

  - В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

  - Весь поставляемый товар должен сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

  - Состав закупки: в соответствии со спецификацией. Приложение № 1 к настоящему техническому заданию.

Приложение №1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Технические характеристики аппарата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр | Значение |
| 1 | Аппарат для испытания масла | 1 | Испытательное напряжения между электродами, кВ (действующее, симметричное) | 0…110* |
|  |  |  | Ток отключения при пробое, мА, не более | 4* |
|  |  |  | Время отключения, мс, не более | 1* |
|  |  |  | Подъём выходного испытательного напряжения | Автоматический* |
|  |  |  | Скорость подъёма выходного испытательного напряжения, кВ/сек: | 0,5 1 2 5** |
|  |  |  | Автоматическое ограничение максимального выходного испытательного напряжения, кВ, на уровне | 60 80 95 110** |
|  |  |  | Количество задаваемых автоматических измерений для одной пробы диэлектрика | не менее от 1 до 6** |
|  |  |  | Программируемая задержка между измерениями, мин | не более от 1 до 9** |
|  |  |  | Предел допустимой приведённой основной погрешности измерения напряжения, % | ±2,5* |
|  |  |  | Жидкокристаллический дисплей | 4х20 символов** |
|  |  |  | Степень защиты установки | не менее IP54** |
|  |  |  | Звуковая сигнализация окончания измерения пробивного напряжения | Есть* |

* Значения показателя, которые не могут изменяться

** Значения показателя, которые могут изменяться

Комплектация поставляемого аппарата для испытания масла

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Установка для испытания масла | 1 |
| Кабель сетевой | 1 |
| Шаблон-калибр | 1 |
| Диск с программным обеспечением | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Паспорт | 1 |